## Slide 1: Αιματολογία ΙΙΙ (Ε)
Ενότητα 6: Χρόνος Προθρομβίνης (PT) - Χρόνος Ενεργοποιημένης Ατελούς Θρομβοπλαστίνης (APTT)
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Παύλου Έφη
Εργαστηριακός Συνεργάτης

## Slide 2: Αιμόσταση
Η αιμόσταση (πηκτικός μηχανισμός) είναι μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, η οποία έχει ως σκοπό:
  Να εμποδίσει την απώλεια αίματος μετά από τραυματισμό ενός αγγείου και
  Να εξασφαλίσει την ομαλή ροή του αίματος μέσα στα αγγεία.
Notes: 1

## Slide 3: Μηχανισμός πήξης
ΙΧ ΙXα VIIIα
X
VIIα VII
TF
Xα X
Vα
II IIα
I Iα
TF εξωγενής οδός
XII+HMWK
XIα
ενδογενής

## Slide 4: Εξωγενής και ενδογενής οδοί
Εξωγενής οδός
ΡΤ- χρόνος προθρομβίνης.
FII, FV, FVII, FX, I.
Ενδογενής οδός
ΑΡΤΤ-χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης.
FXII, FXI, FIX, FVIII.

## Slide 5: Παράταση PT
Παράταση ΡΤ με φυσιολογικό ΑΡΤΤ
FII, FV, FX, I FVII
συγγενής έκπτωση παράγοντα

## Slide 6: Τι είναι η θρομβοπλαστίνη;
Αποτελεί ιστικό εκχύλισμα εγκεφάλου κουνελιού, πνεύμονα ή πλακούντα και περιέχει ιστικό παράγοντα (TF) και φωσφολιπίδια (PF3).
Επιλέγουμε ευαίσθητη θρομβοπλαστίνη με ISI κοντά στο 1. Όσο πιο ευαίσθητη είναι μια θρομβοπλαστίνη τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του PT.

## Slide 7: Χρόνος προθρομβίνης ή Quick ή PT
Είναι ο χρόνος που περνά από τη στιγμή που στον δοκιμαστικό σωλήνα, που περιέχει το υπό εξέταση πλάσμα, προσθέσουμε έτοιμη θρομβοπλαστίνη του εμπορίου και ασβέστιο, έως την εμφάνιση του δικτύου του ινώδους.
Φ.Τ.: 11΄΄ - 13.5΄΄

## Slide 8: Μέθοδος 1/4
Πηκτική ανάλυση κατά Quick.
  Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος.
  Πλάσμα (κιτρικό). Αποφυγή αιμόλυσης.
  Φυγοκέντρηση στις 3500 στροφές για 15 min.
Φυσιολογικές Τιμές: Η τιμή εκτιμάται από το INR (International Normalized Ratio). Φ.T. 1-1.2 INR.
Ίση με το χρόνο μάρτυρα (11- 13.5 sec).

## Slide 9: Μέθοδος 2/4
Πλάσμα ασθενούς 0,1ml επώαση 1’ μέγιστο 5’ στους 37οC
προσθέτουμε προθερμασμένη θρομβοπλαστίνη 0,2 ml
Ξεκινήστε το χρονόμετρο ταυτόχρονα με την προσθήκη αντιδραστηρίου !!! Σταματήστε το χρονόμετρο μόλις σχηματιστεί ο θρόμβος!!!!

## Slide 10: Υπολογισμός αποτελέσματος
ISI

## Slide 11: Παράταση ΑΡΤΤ με φυσιολογικό ΡΤ
Αιμορροφιλίες C Β A ή ν. V Willebrand
Δοκιμασίες μείξης με φυσιολογικό πλάσμα
αν είναι παθολογικές : ανασταλτής ειδικός ή ΑPA
FII, FV, FX, I κ.φ.
FXII, FXI, FIX , FVIII

## Slide 12: Χρόνος πήξης μερικής (ατελούς) θρομβοπλαστίνης ( PTT) ή χρόνος πήξης κεφαλίνης
Χρόνος πήξης μερικής (ατελούς) θρομβοπλαστίνης( PTT) ή χρόνος πήξης κεφαλίνης. Από την ιστική θρομβοπλαστίνη λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία με αιθέρα ή χλωροφόρμιο θρομβοπλαστίνη πτωχή σε ιστικό παράγοντα και πλούσια σε φωσφολιπίδια (κεφαλίνη).
Η θρομβοπλαστίνη αυτή αποτελεί «μέρος» της πλήρους ιστικής θρομβοπλαστίνης και ονομάζεται μερική ή ατελής θρομβοπλαστίνη και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εξέτασης PTT.
Ενεργοποιημένος χρόνος πήξης μερικής (ατελούς) θρομβοπλαστίνης (aPTT) ή χρόνος κεφαλίνης- καολίνης.

## Slide 13: Μέθοδος 3/4
Πηκτική ανάλυση.
Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος.
Πλάσμα (κιτρικό). Αποφυγή αιμόλυσης.
Φυγοκέντρηση στις 3500 στροφές για 15min.
Φυσιολογικές Τιμές 25- 36 sec.

## Slide 14: Μέθοδος 4/4
Πλάσμα ασθενούς 0,1ml
Αντιδραστήριο APTT 0,1 ml
Επώαση 2’-3΄στους 37 0C
Προσθέτουμε προθερμασμένο ασβέστιο 0,25Μ 0,1 ml.
Πατάμε το χρονόμετρο μόλις ρίξουμε το ασβέστιο!
Στα 20’’ αρχίζουμε να ελέγχουμε για θρόμβο 5΄΄ μέσα 5΄΄ έξω.
Σταματάμε το χρονόμετρο με τον σχηματισμό του θρόμβου.

## Slide 15: Τέλος Ενότητας

## Slide 16: Σημειώματα

## Slide 17: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία ΙΙΙ (Ε). Ενότητα 6: Χρόνος Προθρομβίνης (PT) - Χρόνος Ενεργοποιημένης Ατελούς Θρομβοπλαστίνης (APTT)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 18: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 19: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 20: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 21: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.