## Slide 1: Αιμοδοσία (Θ)
Ενότητα 8: Παράγωγα Αίματος και Πλάσματος (Παραγωγή – Συντήρηση – Αποθήκευση)
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Γενικά για τη Μετάγγιση
Η μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του είναι βασικό όπλο της σύγχρονης θεραπευτικής / αιμοθεραπείας.
Η μετάγγιση αίματος είναι σωτήρια αλλά δεν είναι απαλλαγμένη κινδύνων.
Η πιστή εφαρμογή των νομοθετικών κανόνων της Αιμοδοσίας και συστημάτων ποιότητας περιορίζει σημαντικά τα σφάλματα / παρενέργειες / ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά την αιμοληψία και τη μετάγγιση.

## Slide 3: Τι είναι Μετάγγιση;
Χορήγηση του σωστού προϊόντος αίματος στο σωστό ασθενή κατά την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή.
Η μετάγγιση χρησιμοποιείται για:
  Διατήρηση δυνατότητας μεταφοράς οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα και
  Για αποκατάσταση των αιμορραγικών διαταραχών και των διαταραχών της πήξης του αίματος.

## Slide 4: Ορισμοί
Παράγωγο αίματος (blood product): Οποιοδήποτε παράγωγο αίματος ή πλάσματος του ανθρώπου που προορίζεται για θεραπευτική χρήση.
Προϊόν αίματος (blood component): Συστατικό του αίματος που παρασκευάζεται με χρήση συμβατικής μεθοδολογίας (φυγοκέντρηση, διήθηση, κατάψυξη) των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για θεραπευτική χρήση.

## Slide 5: Ασταθή (labile) Προϊόντα Ανθρώπινου Αίματος
Ολικό αίμα – Whole Blood (WB).
Συμπυκνωμένα Ερυθρά Αιμοσφαίρια (ΣΕ) – packed Red Blood Cells (pRBCs).
Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια – Platelet Rich Plasma (PRP).
Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα – Fresh Frozen Plasma (FFP).
Κατεψυγμένο Πλάσμα - Frozen Plasma (FP).
Νωπό πλάσμα.
Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα.

## Slide 6: Σταθερά (medicinal) Βιομηχανοποιημένα Προϊόντα / Παράγωγα Ανθρώπινου Αίματος
Λευκωματίνη.
Συμπυκνωμένοι παράγοντες πήξεως και αντιπρωτεάσες.
Eνδομυϊκές και ενδοφλέβιες Ανοσοσφαιρίνες.
Προθρομβινικό σύμπλεγμα.
Συμπύκνωμα αντιθρομβίνης ΙΙΙ.
Αντιαναστολείς πήξεως.
Συμπύκνωμα ινωδογόνου.

## Slide 7
Ολικό Αίμα
Συμπυκνωμένα Ερυθρά Αιμοσφαίρια
Πλάσμα
Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια
(Fresh) frozen plasma (F(FP)
Κρυοκαθίζημα
Cryo supernatant plasma (CSP)
F lX*
ανοσοσφαιρίνες
Αλβουμίνη
Κλασματοποιημένα Προϊόντα
F Vlla*
F Vlll*
Κοκκιοκύτταρα
* Είναι διαθέσιμα και ως ανασυνδιασμένα προϊόντα

## Slide 8: Διαδικασίες Παρασκευής Προϊόντων Αίματος
Επιλογή συστήματος ασκού και αντιπηκτικού.
Αρχές φυγοκέντρησης.
Αρχές διαχωρισμού.
Κατάψυξη και απόψυξη Λευκαφαίρεση.
Κρυοκαθίζηση.
Ακτινοβόληση.
Μείωση παθογόνων Αδρανοποίηση.
Κλασματοποίηση.
Σύστημα ποιότητας.

## Slide 9: Ιστορία των Αντιπηκτικών
Η πρώτη μετάγγιση γίνεται το 1492 στον Πάπα Ιννοκέντιο τον 8ο.
Η πρώτη λεπτομερειακή περιγραφή της τεχνικής της μετάγγισης βρίσκεται σε πραγματεία του A. Libanius το 1615.
1914 χρησιμοποιούνται τα κιτρικά άλατα σαν αντιπηκτικό διάλυμα συντήρησης από το Βέλγο ιατρό Albert Hustin.
1952 Επινοείται ο πλαστικός ασκός συλλογής αίματος από τον C.Walter (CPD) 21 ημέρες.
1979 → CPDA-1, 35 ημέρες.
1983 → προσθετικά διαλύματα 42 ημέρες.

## Slide 10: Στόχοι της Συλλογής Αίματος
Διατήρηση της ζωτικότητας και της λειτουργικότητας των κυττάρων του αίματος.
Παρεμπόδιση αλλαγών στα κύτταρα (αποθηκευτική βλάβη).
Ελαχιστοποίηση της διατήρησης βακτηριδίων (κακή αντισηψία).

## Slide 11: Αντιπηκτικά Αίματος για Αιμοδοσία
Τα αντιπηκτικά εμποδίζουν τη δημιουργία θρόμβων.
Παρέχουν θρέψη στα κύτταρα.
Κακό αντιπηκτικό για αιμοδοσία είναι η ηπαρίνη
  Είναι μόνο αντιπηκτικό.
  Δεν προσφέρει διατήρηση και θρέψη στα κύτταρα.
  Το αίμα μετά τη συλλογή πρέπει να μεταγγίζεται σε διάστημα 8-48 ώρες.

## Slide 12: Αντιπηκτικά (Anticoagulants)
 | CPD | CPD-A
Χρόνος αποθήκευσης | 21 ημέρες | 35 ημέρες
Θερμοκρασία | 1-6 οC | 1-6 οC
 | Επιβραδύνουν την γλυκολυτική δραστηριότητα | 
Αδενίνη | Όχι | Υπόστρωμα για σύνθεση ATP
Όγκος | 450 +/- 10% | 
Δεξτρόζη | Υποστηρίζει τη σύνθεση ATP (γλυκολυτικό μονοπάτι) | 
Κιτρικά | Δεσμεύουν ασβέστιο (αντιπηκτική δράση) | 

## Slide 13: Προσθετικά Διαλύματα 1/2
Ασκός επιπρόσθετος.
Ένας ασκός έχει το προσθετικό διάλυμα [additive solution (AS)].
Το αντιπηκτικό είναι το CPD.

## Slide 14: Προσθετικά Διαλύματα 2/2
Η απομάκρυνση του πλάσματος γίνεται σε 72 ώρες.
Ένα από αυτά είναι το SAGM:
  Saline,
  Adenine,
  Glucose,
  Mannitol.
H αποθήκευση είναι για 42 ημέρες.
Ο τελικός αιματοκρίτης των συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων (ΣΕ) είναι 66%.

## Slide 15: Γενικές προδιαγραφές αντιπηκτικού
Αντιπηκτικό διάλυμα ασκού: κιτρικά ιόντα και θρεπτικές ουσίες για τα κύτταρα (γλυκόζη, αδενίνη).
CPD→ citrate, phosphate, dextrose (21 ημέρες).
CP2D→ citrate, phosphate, double dextrose and additive solution 3 (42 ημέρες).
CPDA, CPDA1 → citrate, phosphate, dextrose, adenine (35 ημέρες).
SAG-M→ sodium chloride, adenine, glucose, mannitol (42 ημέρες).

## Slide 16: Συστατικά Αντιπηκτικών 1/2
Κιτρικό Νάτριο → Αποτρέπει την πήξη του αίματος αίματος, δεσμεύοντας το ασβέστιο.
Κιτρικό οξύ → Ρυθμίζει το pH, επιτυγχάνοντας υψηλή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου.
Χλωριούχο Νάτριο → Παρέχει ισοτονικότητα και κατάλληλη ωσμωτική ισχύ.
Όξινο Φωσφορικό Νάτριο → Παρέχει ισοτονικότητα και κατάλληλη ωσμωτική ισχύ.
Μαννιτόλη → Προστατεύει από αιμόλυση και υποστηρίζει την ακεραιότητα της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

## Slide 17: Συστατικά Αντιπηκτικών 2/2
Αδενίνη → Απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων και υποστηρίζει την παραγωγή του ΑΤP που είναι απαραίτητο για την παροχή ενέργειας.
Δεξτρόζη → Πηγή διατροφής για τα ερυθροκύτταρα.
Μονοφωσφορικό Νάτριο → υποστηρίζει την παραγωγή του ΑΤP (παροχή ενέργειας ενέργειας) και ενισχύει τη γλυκόλυση.
Γλυκόζη → Απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των ερυθροκυττάρων, ενεργειακή υποστήριξη λειτουργιών ερυθροκυττάρων μέσω ATP.

## Slide 18: Αποθηκευτική Βλάβη Ερυθροκυττάρων
(Greenwalt T., 2006; Transfusion)
Κατά την αποθήκευση τα ΣΕ υφίστανται αναστρέψιμες και μη:
  βιοχημικές,
  μεταβολικές,
  μηχανικές και
  μορφολογικές αλλαγές,
που αποκαλούνται «βλάβες αποθήκευσης».

## Slide 19: Δημιουργία Εχινοκυττάρων

## Slide 20: Αποθηκευτική βλάβη
Βιοχημικές Μεταβολικές | Μηχανικές | Οξειδωτικές
Αύξηση λακτάσης Μείωση pH Αύξηση ΑΤΡ Μείωση 2,3-DPG Μείωση GSH Μείωση SNO-Hb | Αιμόλυση Μορφολογία Μικροκυστίδια Μείωση επιφάνειας Μείωση παραμορφωσιμότητας PS | Οξείδωση Hb Λιπιδίων Πρωτεϊνών

## Slide 21: Βιοχημικές και Μεταβολικές Τροποποιήσεις 1/2
Αναποτελεσματικές μεταγγίσεις;
Μείωση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ)
Μείωση του 2,3-DPG
Μείωση NADPH
Την απώλεια K+ και πτώση του pH
Την αύξηση του ενδοκυτταρικού Ca+2 και Na
Μειωμένο βαθμό της γλυκόλυσης των ΣΕ
Απόκτηση ΑΤΡ μετά τη μετάγγιση
Μείωση επιφάνειας μέσω κυστιδιοποίησης,
Δημιουργία νεοαντιγόνων γήρανσης και
Θάνατο των RBCs

## Slide 22: Βιοχημικές και Μεταβολικές Τροποποιήσεις 2/2

## Slide 23: Αντιδράσεις από μετάγγιση
Πλάσμα
Buffy coat
Ερυθροκύτταρα
TRALI
Μικροσωματίδια
Θρόμβωση
Αιμόλυση
Λευκοκύτταρα
Πυρετός
Αναδημιουργία από: “Blausen 0086 Blood Bag”, από BruceBlaus διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 24: Μη αναστρέψιμες μεταβολές
Days | Reversibly Δ RBCs (%) | Irreversibly Δ RBCs (%) | Deformability Index
5 | 14.0 ± 1.7 | 7.0 ±1.6 | 118.9 ±9.4
7 | 13.6± 1.7 | 8.4 ± 1.6 | 114.7 ±7.6
14 | 27.9 ± 1.9* | 14.7 ± 2.6* | 70.9 ± 20.5*
21 | 30.6 ±3.0 | 15.7 ±3.3* | 51.8 ±23.3*
28 | 35.2 ± 1.6* | 17.2 ±4.1* | 70.5 ± 13.2*
35 | 40.6 ± 3.4* | 21.9 ± 5.0* | 36.7 ±7.9*
42 | 46.8 ± 6.7* | 29.9 ± 4.0* | 63.9 ± 14.0*

## Slide 25: Γερασμένα ή νεαρά ερυθροκύτταρα;
Η χρήση φρέσκων ή συντηρημένων για μακρύ χρονικό διάστημα ΣΕ είναι ζήτημα που διχάζει ακόμα τους εμπλεκόμενους με τη μεταγγισιοθεραπεία κλινικούς και εργαστηριακούς.

## Slide 26: Παρασκευή Παραγώγων – Διαχωρισμός Ολικού Αίματος 1/2
Η συλλογή του αίματος δε πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
Οι δορυφορικοί ασκοί είναι σε κλειστό κύκλωμα.
Εάν κάποιος ασκός έχει διαρροή τότε το παράγωγο καταστρέφεται (τα ΣΕ μεταγγίζονται άμεσα ένα η διαρροή είναι μικρή).

## Slide 27: Παρασκευή Παραγώγων – Διαχωρισμός Ολικού Αίματος 2/2
Φυγοκέντρηση σε χαμηλές στροφές.
Απομάκρυνση του platelet rich plasma (PRP).
Φυγοκέντρηση PRP σε υψηλές στροφές.
Απομάκρυνση του platelet poor plasma.
Κατάψυξη του πλάσματος σε 8 ώρες.
Απόψυξη του πλάσματος στους 1-4οC – δημιουργία κατακρημνίσματος.
Φυγοκέντρηση – κρυοκαθίζημα.

## Slide 28: Ολικό Αίμα σε Τριπλό Ασκό

## Slide 29: Ολικό Αίμα σε Τριπλό Ασκό μετά την 1η Φυγοκέντρηση 1/2

## Slide 30: Ολικό Αίμα σε Τριπλό Ασκό μετά την 1η Φυγοκέντρηση 2/2

## Slide 31: Ολικό Αίμα σε Τριπλό Ασκό μετά την 1η Φυγοκέντρηση και τον Αποχωρισμό του PRP

## Slide 32: PRP μετά την 2η Φυγοκέντρηση

## Slide 33: PRP και Φτωχό σε Αιμοπετάλια Πλάσμα μετά τoν Αποχωρισμό

## Slide 34: Αποχωρισμός Ολικού Αίματος

## Slide 35: Τι Παράγεται από μία Μονάδα Ολικού Αίματος;
Packed RBCs
Fresh frozen plasma (FFP)
Cryoprecipitate (CRYO)
Platelet Rich Plasma (PRP)
  PC (platelet concentrate) ή
  RD PC (random donor platelet concentrate)

## Slide 36: Γιατί Φτιάχνονται Παράγωγα Αίματος;
Για να δοθούν σε ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Το κάθε παράγωγο αποθηκεύεται σε διαφορετικές συνθήκες.
  Τα ΣΕ στους 1-6οC.
  PRP 22-24οC (ανακίνηση).
  Cryo, FP, FFP -18οC.
  Granylocytes 22-24οC.

## Slide 37: Component Storage (ΑΑΒΒ)
Red blood cells: 1-6°C.
Platelets: 22-24°C, with continuous agitation .
Plasma:
  FFP:  -18°C (after thawing ~ 1-6°C for 24 hours).
  FP:  -18°C (after thawing ~ 1-6°C for 24 hours).
  CSP:  -18°C (after thawing ~ 1-6°C for 24 hours).
Cryoprecipitate:  -18°C (after thawing ~ 20°C for 4 hours).
ΑΑΒΒ: American Association of Blood Transfusion

## Slide 38: Διάρκεια Αποθήκευσης
Packed Red cells: 42 days, collected in CP2D/AS-3
35 days, collected in CPDA-1
Platelet Rich Plasma: 5 days with continuous agitation
Cryo: 12 months at -18°C or
4 hours after thawing
Plasma: 12 months at -18°C or (FFP/FP/CSP) 24 hours after thawing

## Slide 39: Ψυγείο Αποθήκευσης pRBCs

## Slide 40: Ψυγείο Αποθήκευσης FFR, FP, CRYO

## Slide 41: Χώρος Αποθήκευσης PRP

## Slide 42: Έλεγχος Θερμοκρασίας
Καταγραφικό και σύστημα ηχητικής ειδοποίησης

## Slide 43: Παράγωγα με Ερυθρά Αιμοσφαίρια
“Erythrozytenkonzentrat neu”, από Saibo διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 44: Ολικό Αίμα – Whole Blood (WB)
Σπάνια χρησιμοποιείται.
Συνήθως σε μαζικές μεταγγίσεις.
Τα αιμοπετάλια που εμπεριέχονται δεν είναι λειτουργικά.
Δεν υπάρχουν λειτουργικοί παράγοντες πήξης.
Εάν χρησιμοποιείται προηγείται διαδικασία συμβατότητας.
Μελέτες δείχνουν ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν πολλές βλάβες.
Οι χειρουργοί ζητούν σε μεγάλα χειρουργεία WB.

## Slide 45: Συμπυκνωμένα Ερυθροκύτταρα (ΣΕ) 1/2
Λαμβάνεται με αφαίρεση του πλάσματος με ενσωματωμένες συσκευασίες μεταφοράς, μέσω φυγοκέντρησης ήπιας / υψηλής ταχύτητος ταχύτητος.
Έχουν όγκο 200 200-350 ml και Ht 55%-80%.
Mία μονάδα αυξάνει την Hb σε ενήλικα κατά 1 g/dL σε 2-24h μετά τη μετάγγιση (πρακτικά ποικίλλει με το ύψος και βάρος του ασθενούς, την παρουσία ή μη σπληνομεγαλίας ή νεφρικής ανεπάρκειας, τη συγκέντρωση Hb της μεταγγιζόμενης μονάδας RBCs, την ηλικία των RBCs).

## Slide 46: Συμπυκνωμένα Ερυθροκύτταρα (ΣΕ) 2/2
Ο χρόνος επιβίωσης των ερυθροκυττάρων στο αίμα είναι 110-120 ημέρες, με αναλογία μείωσης καθημερινά λιγότερο από 1%.
O μέσος χρόνος επιβίωσης των μεταγγιζομένων πρόσφατων ΣΕ είναι περίπου 58 ημέρες.
Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος μετάγγισης 4h.

## Slide 47: Πρότυπα Συμπυκνωμένα Ερυθροκύτταρα
Μία πρότυπη μονάδα ολικού αίματος αποτελείται από περίπου 450 mL αίματος που έχει ληφθεί σε ασκό με 63 mL αντιπηκτικό (citrate, phosphate, double dextrose - CP2D).
Τα ΣΕ παράγονται μέσω φυγοκέντρησης με απομάκρυνση του υπερκείμενου πλάσματος και των αιμοπεταλίων.
Στην συνέχεια προστίθενται 100 mL AS-3 σαν συντηρητικό.
Η μονάδα αυτή των ΣΕ έχει έναν μέσο Ht περίπου 55% και χρόνο ζωής 42 ημέρες.
Όλες οι μονάδες που παρασκευάζονται στις Canadian/ American Blood Services υφίστανται λευκαφαίρεση προ αποθήκευσης.

## Slide 48: ΣΕ ύστερα από Αφαίρεση των Λευκοκυττάρων buffy coat removed, BCR
Προϊόν που παρασκευάζεται με διαχωρισμό ενός μέρους του πλάσματος και της στιβάδας των λευκοκυττάρων από τα ερυθροκύτταρα.
Γίνεται φυγοκέντρηση και στη συνέχεια το πλάσμα και 20-60 ml της στιβάδας των λευκοκυττάρων διαχωρίζονται.
Αποθήκευση: Ολικό αίμα έως 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου +20ο C έως +24ο C → επεξεργασία → θερμοκρασία + 2ο C έως +6ο C.
Χαρακτηριστικά → Όγκος επεξεργασμένης μονάδας 250±50 ml, ποσότητα ΣΕ μειωμένη κατά 10-30 ml, περιεκτικότητα σε λευκοκύτταρα <1.2 x109, περιεκτικότητα σε αιμοπετάλια < 20 x 109.

## Slide 49: Μέθοδοι Λευκαφαίρεσης
Λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση
  Με φίλτρα ενσωματωμένα στον ασκό συλλογής.
  Αφαίρεση λευκοκυττάρων στο 1ο 24ωρο μετά συλλογή.
  Δεν υπάρχουν λευκοκύτταρα κατά την αποθήκευση.
Λευκαφαίρεση μετά την αποθήκευση
  Τα φίλτρα προστίθενται στον ασκό πριν την μετάγγιση.
  Το αίμα αποθηκεύεται και συντηρείται με τα λευκά.

## Slide 50: ΣΕ ύστερα από Αφαίρεση των Λευκοκυττάρων με Φίλτρο (Λευκαφαιρεμένα)
Το ολικό αίμα επεξεργάζεται με ειδικά φίλτρα κατακράτησης των λευκών αιμοσφαιρίων.
Όλα τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από WBCs.
Γίνεται φυγοκέντρηση και στη συνέχεια το πλάσμα από τα RBCs διαχωρίζονται.
Αποθήκευση: όπως για όλα τα ΣΕ ανάλογα με το αντιπηκτικό.
Χαρακτηριστικά → <1.0 x109, περιεκτικότητα σε WBCs.

## Slide 51: Leukocyte Reduction
Ποιο το πλεονέκτημα των λευκαφαιρεμένων προϊόντων;
  Μη αιμολυτικές πυρετικές αντιδράσεις.
  HLA-ανοσοποίηση.
  Μετάδοση ιών.
  Μετεγχειρητικές λοιμώξεις.
  Αλλοανοσοποίηση.

## Slide 52: Πλυμένα ΣΕ Washed Red Blood Cells (W-RBCs) 1/2
Προϊόν αίματος μετά την αφαίρεση του πλάσματος, των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων, μέσω φυγοκέντρησης.
Τα ερυθροκύτταρα υποβάλλονται σε επεξεργασία - πλύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού και φυγοκέντρηση (κατά προτίμηση υπό ψύξη).
Ιδιότητες: Όγκος ποικίλλει, Hct κυμαίνεται μεταξύ 65-75%, κάθε μονάδα περιέχει 40g Hb, λευκοκύτταρα <1.2 x 109 και πρωτεΐνες <30 mg.

## Slide 53: Πλυμένα ΣΕ Washed Red Blood Cells (W-RBCs) 2/2
Αποθήκευση μετά την επεξεργασία → θερμοκρασία +2ο C έως +6ο C.
Ο χρόνος αποθήκευσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερος των 24 ωρών από την παρασκευή τους.
Ενδείξεις: σε ασθενείς με αντισώματα anti-IgA, σε ασθενείς με προηγούμενες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις αντιδράσεις, σε ειδικές περιπτώσεις θετικής αμέσης Coombs.

## Slide 54: Cell Washer to Prepare Washed Cells
equipnet.com

## Slide 55: Κρυοσυντηρημένο Αίμα - Frozen Blood

## Slide 56: Ερυθροκύτταρα με Προσθήκη Κρυοπροστατευτικού Διαλύματος 1/2
Προϊόν που παρασκευάζεται από ολικό αίμα, κατά προτίμηση μέσα σε 7 ημέρες από τη συλλογή, καταψύχεται με προσθήκη κρυοπροστατευτικού διαλύματος.
Πριν τη χορήγηση τα κύτταρα αποψύχονται, πλένονται και προστίθενται σε ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή σε θρεπτικό άλλο διάλυμα.
Μέθοδος παρασκευής: Δύο μέθοδοι (υψηλή συγκέντρωση γλυκερόλης - χαμηλή συγκέντρωση γλυκερόλης).

## Slide 57: Ερυθροκύτταρα με Προσθήκη Κρυοπροστατευτικού Διαλύματος 2/2
Αποθήκευση μετά την επεξεργασία → θερμοκρασία από –60οC έως –80οC ή και χαμηλότερη (–140οC έως –150οC σε υγρό άζωτο) για διάστημα μέχρι 10 έτη.
Μετά την απόψυξη αποθήκευση σε θερμοκρασία +2οC έως +6οC. Ο χρόνος αποθήκευσης μετά την πλύση πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερος των 24 ωρών από την παρασκευή τους.
Ενδείξεις ειδικές: σπάνια ομάδα αίματος / πολλαπλά αλλοαντισώματα, ειδική περίπτωση αυτόλογης μετάγγισης.

## Slide 58: Αναζωογονημένα ΣΕ Rejuvenated Red Blood Cells
Ειδικό διάλυμα προστίθεται στα ΣΕ για επανάκτηση του 2,3-DPG και του ATP.
Διατηρούν τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ΣΕ.
Πρέπει να μεταγγίζονται σε διάστημα 24 ωρών ή καταψύχονται για 10 έτη.

## Slide 59: Αιμοποιητικά Κύτταρα – CD34 1/2
Μυελός.
Αίμα ομφάλιου λώρου .
Περιφερικό αίμα.
Πλεονεκτήματα:
  Αποφυγή χειρουργείου.
  Περισσότερα αιμοποιητικά κύτταρα.
  Ταχύτητα αιματολογικής αποκατάστασης.
CGU-GM
BFU-E
CFU-GEMM

## Slide 60: Αιμοποιητικά Κύτταρα – CD34 2/2
Απαγορεύεται η μεταμόσχευση CD34 περιφερικού αίματος σε κακοήθειες.
Έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης νόσου κατά του ξενιστή.
Από το μυελό «ξεκολλάνε» με φάρμακα:
  G-CSF.
  Χημειοθεραπεία.
  Plevixafor.

## Slide 61: Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια Platelet Rich Plasma (PRP) 1/2
Το PRP προέρχεται από αιμοληψία ολικού αίματος.
Τα συμπυκνωμένα-ανακτηθέντα αιμοπετάλια από αιμοληψία ολικού αίματος περιέχουν τουλάχιστον 55 x 109 αιμοπετάλια, που αιωρούνται σε 50 mL πλάσματος.
Η συνήθης θεραπευτική δόση ενηλίκου είναι 5 μονάδες ανακτηθέντων αιμοπεταλίων.

## Slide 62: Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια Platelet Rich Plasma (PRP) 2/2
Τα ανακτηθέντα αιμοπετάλια παράγονται μέσω λευκαφαίρεσης προ αποθήκευσης αλλά μπορεί να περιέχουν μικρό αριθμό ερυθροκυττάρων, που δυνητικά οδηγούν σε αλλοανοσοποίηση.
Τα αιμοπετάλια αφαίρεσης είναι λευκαφαιρεμένα εξ αρχής.
Σε ένα μέσο ενήλικα, 5 μονάδες ανακτηθέντων αιμοπεταλίων ή μία μονάδα αιμοπεταλίων αφαίρεσης αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων σε 25 έως 50 x 109 /L.

## Slide 63: Παρασκευή PRP
RBCs
PRP
Plasma
Platelet concentrate

## Slide 64: Δεξαμενοποιημένα Αιμοπετάλια Pooling Platelets
6-10 μονάδες μεταφέρονται σε έναν ασκό.
Διάρκεια ζωής = 4 ώρες.

## Slide 65: Πλεονεκτήματα των Αιμοπεταλίων Αφαίρεσης με τα PRP
Ένας ασκός από έναν δότη.
Μία μονάδα είναι η θεραπευτική δόση.
Ο όγκος είναι 250 ml.

## Slide 66: Κοκκιοκύτταρα

## Slide 67: Κοκκιοκύτταρα
Συνήθως χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ουδετροπενία.
Σε ασθενείς με gram αρνητικές λοιμώξεις και ανοχή στα αντιβιοτικά.
Δεν είναι καλά μελετημένα τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Χρειάζονται καθημερινές μεταγγίσεις.
Παρασκευάζονται με αιμαφαίρεση.
Μεταγγίζονται σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών.
Αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 20-24οC χωρίς ανάδευση.

## Slide 68: Fresh Frozen Plasma (FFP) 1/5
Το πλάσμα προς μετάγγιση παρασκευάζεται με φυγοκέντρηση ολικού αίματος από μονό δότη και στη συνέχεια αποθηκεύεται σε < -30°C.
Μεγαλύτεροι όγκοι πλάσματος είναι δυνατόν να συλλεγούν με χρήση αυτοματοποιημένης αφαίρεσης.
Μία πρότυπη μονάδα πλάσματος έχει όγκο 200-250mL όταν συλλέγεται από ολικό αίμα ή 400-600 mL όταν λαμβάνεται από αφαίρεση (FFPA).
Το πλάσμα που καταψύχεται μέσα σε 8 ώρες από την προσφορά – αιμοληψία θεωρείται / καλείται FFP, με χρόνο ζωής 1 έτος.

## Slide 69: Fresh Frozen Plasma (FFP) 2/5
Το FFP είναι το πλάσμα που έχει ληφθεί από μία μονάδα αίματος και έχει καταψυχθεί σε ή μικρότερη θερμοκρασία των -18°C μέσα σε 8 ώρες από τη συλλογή.
Το FFP περιέχει παράγοντες πήξης σε φυσιολογική ποσότητα και είναι ελεύθερο ερυθροκυττάρων, λευκοκύτταρων και αιμοπεταλίων.
Δεν είναι ένα συμπύκνωμα παραγόντων πήξεως.

## Slide 70: Fresh Frozen Plasma (FFP) 3/5
Μία μονάδα FFP είναι περίπου 225ml και πρέπει να είναι ABO συμβατή με τα ερυθροκύτταρα του λήπτη.
Δεν απαιτείται συμβατότητα Rh ή δοκιμασία διασταύρωσης διασταύρωσης.
Συντηρείται κατεψυγμένο στους -18°C για τη διαφύλαξη όλων των αιμοστατικών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των ασταθών παραγόντων της πήξης V και VIII.

## Slide 71: Fresh Frozen Plasma (FFP) 4/5
Το FFP αποψύχεται στους 37°C (υδατόλουτρο) μετά τη ζήτηση (20-30 λεπτά) και μπορεί να συντηρηθεί μετά την απόψυξη μέχρι 24 ώρες σε 1- 6°C.
Το FFP αναμένεται να αυξήσει τη δραστικότητα του παράγοντα πήξης κατά 20%.

## Slide 72: Fresh Frozen Plasma (FFP) 5/5
Το τέλειο FFP
  100% διόρθωση των διαταραχών της πήξης.
  Καμία μετάδοση ιών ή vCJD.
  Καμία παρενέργεια.
  Κανένα αντιπηκτικό ή προσθετικό.
  Μη αναγκαία διασταύρωση για ABO ή RhD.
  Εύκολη αποθήκευση, άμεσα διαθέσιμο, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
  Φθηνό προϊόν.

## Slide 73: Frozen Plasma (FP)
Πρόγραμμα κλασματοποίησης στην Ελλάδα;
Το FP είναι το πλάσμα που έχει ληφθεί από μία μονάδα αίματος και έχει καταψυχθεί σε ή μικρότερη θερμοκρασία των -18°C σε διάστημα > των 8 ωρών από τη συλλογή.
Το FP δεν περιέχει παράγοντες πήξης.
Μία μονάδα FP είναι περίπου 225ml. Συντηρείται κατεψυγμένο στους -18°C για κλασματοποίηση.

## Slide 74: Δεξαμενοποιημένο Πλάσμα Pooled Plasma
Πρόσφατο αδειοδοτημένο προϊόν.
Δεξαμενή των 2500 μονάδων.
Αδρανοποίηση.
Επιπλέον έλεγχος για Β19 και ΗΑV.
Κλασματοποίηση πλάσματος για παραγωγή πρωτεϊνών.
tajpharma.com

## Slide 75: Pooled Plasma

## Slide 76: Πρωτεΐνες Πλάσματος και Ασθένειες
politico.com

## Slide 77: Ελληνικό Εργοστάσιο Κλασματοποίησης Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «Ηλίας Πολίτης» - Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

## Slide 78: Παράγωγα αίματος
πλάσμα
ερυθροκύτταρα
λευκοκύτταρα
αίμα
μετάγγιση
παράγωγα πλάσματος
Στοιχεία αίματος
Ολικό αίμα
Παράγοντας VIII
Παράγοντας IX
Θρομβίνη
Ινωδογόνο
Ανοσοσφαιρίνη
Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
Απτοσφαιρίνη
Λευκωματίνη
Άλλα παράγωγα

## Slide 79: Cryoprecipitate (CRYO), Factor VIII or Anti-Hemophilic Factor (AHF) 1/3
Μη διαλυτό μέρος του πλάσματος.
Περιέχει υψηλά ποσά από τον παράγοντα VIII και Fibrinogen.
Θεραπεία αιμορροφιλίας και νόσου Von Willebrand.
A 6-10 μονάδες είναι η θεραπευτική δόση.
Παράγεται από ολικό αίμα ή από FFP.
  To πλάσμα είναι παγωμένο.
  Αφήνεται σε θερμοκρασία 1-6 οC να καθιζάνει.
  Μετά τη φυγοκέντρηση το Cryo βρίσκεται στο πυθμένα του ασκού.
  Το πλάσμα αφαιρείται αμέσως από τον ασκό.

## Slide 80: Cryoprecipitate (CRYO), Factor VIII or Anti-Hemophilic Factor (AHF) 2/3
FFP
Frozen within 8 hours
Thawed FFP
Cryoprecipitate (VIII, vW)
Plasma cryoprecipitate, reduced (TTP, FII, V, Vii, IX, X, XI)
Thaw at 30-37°C Store at RT 4 hrs
Refrozen with 24 hrs of separation Store at ≤18°C 1 yr
5 day expiration at 1-6°C

## Slide 81: Cryoprecipitate (CRYO), Factor VIII or Anti-Hemophilic Factor (AHF) 3/3
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
  παγωμένο -18οC.
  Για μετάγγιση σε θερμοκρασία δωματίου.
Διατήρηση:
  παγωμένο 1 χρόνο.
  Σε θερμοκρασία δωματίου 6 ώρες.
  Σε δεξαμενή 4 ώρες.
Καλό είναι να υπάρχει ΑΒΟ συμβατότητα πριν τη μετάγγιση αλλά λόγω του μικρό ποσού πλάσματος δεν είναι απαραίτητο.

## Slide 82: Ακτινοβόληση Προϊόντων Αίματος Irradiation of Blood Components 1/2
Τα κυτταρικά προϊόντα αίματος ακτινοβολούνται για να καταστραφούν τα Τ-λεμφοκύτταρα.
Τα Τ-λεμφοκύτταρα ενοχοποιούνται για τη νόσο Graft Versus Host Disease (GVHD).
GVHD είναι νόσος όπου τα Τ-λεμφοκύτταρα του δότη αναγνωρίζουν ιστούς και όργανα του δέκτη ως ξένα και παράγουν αντισώματα για να τα καταστρέψουν.
GVHD είναι χρόνια ή οξεία.

## Slide 83: Ακτινοβόληση Προϊόντων Αίματος Irradiation of Blood Components 2/2
Οι ασθενείς που είναι σε κίνδυνο είναι οι:
  Ανοσοκατεσταλμένοι,
  Ανοσοεκτεθειμένοι,
  Δεν έχουν λάβει μετάγγιση στο παρελθόν απόλυτα συμβατή,
  Μεταγγίσεις κατά την κύηση.
Η ακτινοβολία καταστρέφει μόνο Τ-Λεμφοκύτταρα.
Το παράγωγο αναγράφεται η λέξη «ακτινοβολημένο» .
Συντηρούνται για 28 ημέρες.
Μεταγγίζονται σε φυσιολογικούς ασθενείς στη περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα.
Δόση γ-ακτινοβολίας
Μinimum 25 Gy
Ποτέ >50 Gy

## Slide 84: Επιθεώρηση Παραγώγων 1/2
Τα παράγωγα αίματος επιθεωρούνται καθημερινά.
Τα ακόλουθα δηλώνουν μη αποδεκτή μονάδα:
  Τα ΣΕ είναι ροδαλά .
  Στα ΣΕ υπάρχει θρόμβος.
  Παρατηρήθηκε ζώνη αιμόλυσης.
  Το FFP/FP είναι αιμολυμένο ή λιπαιμικό.
  Συνήθως πρασινωπό πλάσμα δηλώνει ότι έχει επεξεργαστεί με τεχνικές αδρανοποίησης .
  Στο PRP υπάρχουν θρόμβοι.
Προσοχή για διαρροή ασκού.

## Slide 85: Επιθεώρηση Παραγώγων 2/2
Αιμολυμένο σωληνάριο ασκού πιθανά να δηλώνει παρουσία βακτηριδίων.
Θετικές καλλιέργειες δηλώνουν:
  Κακή αντισηψία,
  Λάθος στη δεξαμενοποίηση,
  Βακτηριαιμία του δότη.
Απορρίπτονται όλα τα παράγωγα από το δότη.
Στη περίπτωση μετάγγισης τότε παρακολουθείται ο δέκτης.

## Slide 86: Μεταφορά Αίματος και Παραγώγων 1/2
WB και pRBC
  Σε ψυγεία (περιέκτες) ερμητικά κλεισμένα με ξηρό πάγο ή παγοκύστες 24ωρης διάρκειας.
  Εάν πρόκειται να παραχθούν PRPs τότε τα αίματα μεταφέρονται στο Κέντρο Παραγώγων σε θερμοκρασία δωματίου σε διάστημα < 6 ωρών.
  Κατά το άνοιγμα του περιέκτη ελέγχεται η θερμοκρασία με θερμόμετρο (ηλεκτρονικό).
  Συνιστάται η χρήση καταγραφικού θερμοκρασίας.

## Slide 87: Μεταφορά Αίματος και Παραγώγων 2/2
Κατεψυγμένα παράγωγα
  Συνιστάται η θερμοκρασία αποθήκευσης.
  Ξηρός πάγος σε ερμητικά κλειστό ψυγείο.
PRPs και κοκκιοκύτταρα
  20-24οC.
  Η μεταφορά γίνεται χωρίς πάγο.

## Slide 88: Standard ISBT 128

## Slide 89: Τέλος Ενότητας

## Slide 90: Σημειώματα

## Slide 91: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιμοδοσία (Θ). Ενότητα 8: Παράγωγα Αίματος και Πλάσματος (Παραγωγή – Συντήρηση – Αποθήκευση)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 92: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 93: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 94: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 95: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.