## Slide 1: Αιμοδοσία (E)
Ενότητα 4: Σύστημα Rh - Προσδιορισμός αντιγόνων Rh σε σωληνάριο
Αναστάσιος Κριεμπάρδης – Βασίλειος Μπίρτσας
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αρχή μεθόδου
Το σύστημα Rh έχει 50 αντιγόνα.
Μέθοδος ελέγχου της παρουσίας των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων του συστήματος Rh (C, c, D, E, e) στην επιφάνεια των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.
Η παρουσία του D υποδηλώνει και χαρακτηρίζει το σύστημα Rh (+) ενώ απουσία ως Rh (-).

## Slide 3: Γενετική του Rh
Τα αντιγόνα C, C, E, e είναι σε ζευγάρια μεταξύ τους.
Η απουσία του ενός δηλώνει την παρουσία του άλλου.

## Slide 4: Σύμπλοκο του Rh
harrisons-online.de

## Slide 5: Υλικά και όργανα
Δείγμα (ολικό αίμα με EDTA ή εναιώρημα ερυθρών).
Αντιοροί εμπορίου (αντί-C, αντί-c, αντί-D, αντι-E, αντι-e).
Σωληνάρια αιμολύσεως και στατώ.
Μαρκαδόρος.
Σιφώνια Pasteur.
Φυγόκεντρος.

## Slide 6: Μεθοδος
Σημειώνουμε με μαρκαδόρο σε πέντε σωληνάρια τους αντιορούς (αντί-C, αντί-c, αντί-D, αντι-E, αντι-e) καθώς και τον κωδικό του δείγματος.
Σε κάθε σωληνάριο τοποθετούμε μία σταγόνα από τον αντίστοιχο αντιορό.
Ακολουθεί μία σταγόνα δείγματος .
Γίνεται ανακίνηση και φυγοκέντρηση για 1΄σε 1000rpm/min (spin).
Έλεγχος για συγκόλληση ή/και αιμόλυση.

## Slide 7: Αποτελεσματα
Αν τα αντιγόνα των Ερυθροκυττάρων συνενωθούν με τα αντίστοιχα αντισώματα, εμφανίζονται κροκίδες και συγκόλληση που δεν διασπάται με την ανακίνηση του σωληναρίου.
Αν τα αντιγόνα των Ερυθροκυττάρων δεν συνενωθούν με τα αντίστοιχα αντισώματα των αντιδραστηρίων, δεν εμφανίζονται κροκίδες ούτε συγκόλληση.
Με την ανακίνηση του σωληναρίου επανεναιωρούνται τα Ερυθρά.

## Slide 8: Συμπερασματα
Η συγκόλληση σημαίνει θετικό (+) αποτέλεσμα, κατά συνέπεια ύπαρξη του αντίστοιχου αντιγόνου στην επιφάνεια των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.
Η μη συγκόλληση σημαίνει αρνητικό (-) αποτέλεσμα, κατά συνέπεια απουσία του αντίστοιχου αντιγόνου από την επιφάνεια των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.

## Slide 9: Ενδεικτικοί συνδυασμοί
αντι-C | αντι-c | αντι-D | αντι-E | Αντι-e | Φαινότυπος
+ | + | + | + | + | CcDEe
+ | - | + | + | + | CCDEe
- | + | + | - | + | ccDee
+ | + | - | + | - | CcdEE
- | + | - | - | + | ccdee

## Slide 10: Αντιγόνο D
Προσοχή δεν υπάρχει d αντιγόνο .
Υπάρχει μόνο d γονίδιο το οποίο είναι υπολειπόμενο.
Όταν αναγράφεται το d στο φαινότυπο δηλώνει απλά την απουσία του D.
netwellness.org

## Slide 11: Σημεία Προσοχής
Οι αντιοροί που χρησιμοποιούμε φυλάσσονται στο ψυγείο (4οC).
Ελέγχουμε το όριο χρήσης τους.
Πριν τη χρήση φροντίζουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και με την ολοκλήρωση του ελέγχου τους επιστρέφουμε στο ψυγείο.

## Slide 12: Τέλος Ενότητας

## Slide 13: Σημειώματα

## Slide 14: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιμοδοσία (E). Ενότητα 4: Σύστημα Rh - Προσδιορισμός αντιγόνων Rh σε σωληνάριο». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 15: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 16: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 17: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 18: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.