## Slide 1: Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ)
Ενότητα 2: Κυκλώματα Σύγκρισης
Δρ.Π.Ασβεστάς
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Κυκλώματα σύγκρισης 1/11
Όπως έχει αναφερθεί, λόγω του πολύ μεγάλου κέρδους τάσης ανοιχτού βρόχου, για σχεδόν οποιεσδήποτε τάσεις εισόδου, η τάση εξόδου θα είναι περίπου ίση με τη θετική ή την αρνητική τάση τροφοδοσίας (Αντίστοιχα, εάν η τροφοδοσία είναι μονή η τάση εξόδου θα είναι μεταξύ 0V και της τάσης τροφοδοσίας).
Το γεγονός αυτό χρησιμοποιείται για τη σύγκριση δύο τάσεων.
Συγκεκριμένα, εάν είναι επιθυμητό να συγκριθούν δύο τάσεις και ανάλογα με το αποτέλεσμα της σύγκρισης να εκτελεστεί κάποια λειτουργία, τότε οι δύο τάσεις εφαρμόζονται στις δύο εισόδους ενός τελεστικού ενισχυτή.

## Slide 3: Κυκλώματα σύγκρισης 2/11
Εάν η διαφορά των δύο τάσεων εισόδου (τάση στη μη αναστρέφουσα είσοδος – τάση στην αναστρέφουσα είσοδο) είναι θετική (αρνητική) η τάση εξόδου έχει υψηλή (χαμηλή) τιμή.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την τιμή της τάσης εξόδου μπορεί να εκτελείται κάποια απλή λειτουργία (π.χ. να ανάβει ένα LED) ή κάποια σύνθετη λειτουργία (π.χ. να ενεργοποιείται ένα κινητήρας).

## Slide 4: Κυκλώματα σύγκρισης 3/11
Για παράδειγμα, έστω ότι στη μη αναστρέφουσα είσοδο ενός Τ.Ε. έχει συνδεθεί ένας αισθητήρας θερμοκρασίας, ο οποίος παράγει τάση ανάλογη της θερμοκρασίας και στην αναστρέφουσα είσοδο υπάρχει μία τάση που αντιστοιχεί σε μία θερμοκρασία αναφοράς.
Θεωρώντας ότι ο Τ.Ε. τροφοδοτείται με διπλή συμμετρική τροφοδοσία, τότε όταν η τάση του αισθητήρα είναι μικρότερη (μεγαλύτερη) από την τάση αναφοράς, η έξοδος θα είναι αρνητική (θετική).
Στη συνέχεια, η έξοδος του Τ.Ε. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση κάποιου συστήματος ειδοποίησης αύξησης θερμοκρασίας ή/και κάποιου συστήματος ψύξης.

## Slide 5: Κυκλώματα σύγκρισης 4/11
Το σχήμα παρουσιάζει το βασικό κύκλωμα σύγκρισης δύο τάσεων.
Όταν η τάση εισόδου, , είναι μικρότερη (μεγαλύτερη) από την τάση αναφοράς , η τάση εξόδου θα ισούται με τη μικρότερη (μεγαλύτερη) τιμή που μπορεί να παράγει ο Τ.Ε.

## Slide 6: Κυκλώματα σύγκρισης 5/11
Για παράδειγμα, έστω ότι η τάση αναφοράς είναι η τάση εισόδου είναι ημιτονοειδής με πλάτος 2V και συχνότητα 100Ηz και ο Τ.Ε. λαμβάνει διπλή συμμετρική τροφοδοσίας .
Θα ισχύει:

## Slide 7: Κυκλώματα σύγκρισης 6/11
Τάση εισόδου με κόκκινο χρώμα, τάση εξόδου με πράσινο χρώμα.

## Slide 8: Κυκλώματα σύγκρισης 7/11
Γενικά, για ένα κύκλωμα σύγκρισης με Τ.Ε., όπως το παρακάτω ισχύει ότι:
όπου και είναι η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να λάβει τη τάση εξόδου του Τ.Ε.

## Slide 9: Κυκλώματα σύγκρισης 8/11
Αντίστοιχα, για το κύκλωμα του σχήματος, όπου η τάση εισόδου και η τάση αναφοράς έχουν αλλάξει θέση αμοιβαία, ισχύει ότι:

## Slide 10: Κυκλώματα σύγκρισης 9/11
Τάση εισόδου (V)
Τάση εξόδου (V)
Η τάση εισόδου (κόκκινο χρώμα) είναι ημιτονοειδής με πλάτος 2V. Η τάση αναφοράς είναι 1V.
H τάση εξόδου παρουσιάζεται με πράσινο χρώμα

## Slide 11: Κυκλώματα σύγκρισης 10/11
Η δημιουργία μίας θετικής τάσης αναφοράς, , όταν είναι διαθέσιμη μία σταθερή θετική τάση τροφοδοσίας μπορεί να γίνει με χρήση μίας μεταβλητής αντίστασης ή μίας διόδου Zener, όπως δείχνουν τα σχήματα.

## Slide 12: Κυκλώματα σύγκρισης 11/11
Άσκηση
Με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μία αρνητική τάση αναφοράς όταν είναι διαθέσιμη μία σταθερή αρνητική τάση τροφοδοσίας;

## Slide 13: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 1/9
Το προηγούμενο απλό κύκλωμα σύγκρισης έχει το μειονέκτημα ότι είναι ευαίσθητο στο θόρυβο, δηλαδή σε ανεπιθύμητα σήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην είσοδο του κυκλώματος.
Για παράδειγμα, έστω ένα κύκλωμα το οποίο παρακολουθεί τη θερμοκρασία ενός χώρου μέσω ενός αισθητήρα.
Η τάση του αισθητήρα θερμοκρασίας (στη μη αναστρέφουσα είσοδο) συγκρίνεται με μία τάση αναφοράς (στην αναστρέφουσα είσοδο), η οποία αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία ενδιαφέροντος. Αν ξεπεραστεί η θερμοκρασία αυτή εκτελείται μία συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. ενεργοποιείται ένα σύστημα ψύξης).

## Slide 14: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 2/9
Έστω ότι η τάση του αισθητήρα είναι ελαφρώς μικρότερη από την τάση αναφοράς, τότε η τάση εξόδου έχει χαμηλή τιμή, οπότε το σύστημα ψύξης δεν είναι ενεργοποιημένο.
Εάν τώρα εμφανιστεί στην είσοδο του κυκλώματος σύγκρισης ένα ανεπιθύμητο σήμα το οποίο προκαλεί διακυμάνσεις στην τάση του αισθητήρα έτσι ώστε να υπερβαίνει και να πέφτει κάτω από την τάση αναφοράς, τότε η έξοδος του κυκλώματος σύγκρισης θα αλλάζει συνεχώς κατάσταση.

## Slide 15: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 3/9
Τα προαναφερόμενα φαίνονται στο επόμενο σχήμα. Η τάση αναφοράς είναι 1,85V (μπλε γραμμή). Η ονομαστική τιμή της τάσης του αισθητήρα είναι 1,82V (κόκκινη γραμμή), στην οποία έχει προστεθεί ένα ημιτονοειδές ανεπιθύμητο σήμα 50Hz (πορτοκαλί γραμμή). Η έξοδος (πράσινη γραμμή) αλλάζει συνεχώς κατάσταση, λόγω του θορύβου.

## Slide 16: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 4/9

## Slide 17: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 5/9
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, χρησιμοποιείται μία τεχνική που ονομάζεται υστέρηση (hysteresis).
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή για να αλλάξει κατάσταση η έξοδος του κυκλώματος σύγκρισης δεν αρκεί η τάση εισόδου να γίνει μεγαλύτερη (η μικρότερη) από την τάση αναφοράς στιγμιαία, αλλά πρέπει να έχει σαφή πτωτική ή ανοδική πορεία.

## Slide 18: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 6/9
Συγκεκριμένα, ορίζονται δύο τάσεις κατωφλίου και με , τότε:
  Εάν η έξοδος έχει υψηλή τιμή πέφτει σε χαμηλή τιμή όταν η διαφορά των δύο εισόδων γίνει μικρότερη από ,
  Εάν η έξοδος έχει χαμηλή τιμή αυξάνει σε υψηλή τιμή όταν η διαφορά των δύο εισόδων γίνει μεγαλύτερη από ,
  Εάν η διαφορά των δύο εισόδων είναι ανάμεσα και η έξοδος δεν αλλάζει τιμή.

## Slide 19: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 7/9
Στο παράδειγμα με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας που έχει αναφερθεί προηγουμένως, όπου ενεργοποιείται κάποιο σύστημα ψύξης εάν η θερμοκρασία του χώρου ξεπεράσει μία θερμοκρασία ενδιαφέροντος (π.χ. ), η υστέρηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως ακολούθως:
  Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από το σύστημα ψύξης είναι απενεργοποιημένο.
  Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί, το σύστημα ψύξης θα ενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει για παράδειγμα .
  Όταν η θερμοκρασία αρχίσει να μειώνεται, το σύστημα ψύξης θα απενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία πέσει για παράδειγμα κάτω από τους .

## Slide 20: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 8/9
Συνοψίζοντας:
  Όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από το σύστημα ψύξης είναι απενεργοποιημένο,
  Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από ψύξης είναι ενεργοποιημένο,
  Όταν η θερμοκρασία είναι ανάμεσα στους και στους , το σύστημα ψύξης διατηρεί την προηγούμενη κατάστασή του.
Με άλλα λόγια, έχει οριστεί μία ζώνη ακτίνας γύρω από τους , όπου δεν παρατηρείται μεταβολή.

## Slide 21: Κυκλώματα σύγκρισης – Υστέρηση 9/9
Τα πιο γνωστά κύκλωμα σύγκρισης με υστέρηση είναι:
  Ο αναστρέφων σκανδαλιστής Schmitt (inverting Schmitt trigger): παράγει “υψηλή” έξοδο για “χαμηλή” είσοδο και αντίστροφα,
  O μη αναστρέφων σκανδαλιστής Schmitt (inverting Schmitt trigger): παράγει “υψηλή” έξοδο για “υψηλή” είσοδο και αντίστροφα.
Και τα δύο κυκλώματα χρησιμοποιούν θετική ανάδραση (positive feedback) για να δημιουργήσουν την υστέρηση.
Στη θετική ανάδραση, η έξοδος ανατροφοδοτείται στον μη αναστρέφοντα ακροδέκτη του Τ.Ε.

## Slide 22: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 1/41
Ισοδύναμες αναπαραστάσεις του αναστρέφοντος σκανδαλιστή Schmitt.

## Slide 23: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 2/41
Ο αναστρέφων σκανδαλιστής Scmitt φαίνεται στο σχήμα.
Έστω ότι ο Τ.Ε. ότι λαμβάνει διπλή, συμμετρική τροφοδοσία.
Έστω ακόμη ότι και είναι η μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή της εξόδου, αντίστοιχα, οι οποίες είναι λίγο μικρότερες από τις τάσεις τροφοδοσίας.
Η λειτουργία του κυκλώματος είναι ως ακολούθως:
  Έστω ότι αρχικά η τάση εισόδου είναι θετική.

## Slide 24: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 3/41
0: Έστω ότι η είσοδος είναι θετική

## Slide 25: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 4/41
Καθώς αρχικά η τάση στον μη αναστρέφοντα ακροδέκτη είναι μηδέν, η τάση εξόδου θα λάβει τη μικρότερη (αρνητική) τιμή της, έστω
Καθώς στον μη αναστρέφοντα ακροδέκτη, το ρεύμα είναι αμελητέο, οι αντιστάσεις και σχηματίζουν έναν διαιρέτη τάσης. Επομένως:
Όσο η τάση εισόδου παραμένει μεγαλύτερη από , η τάση εξόδου θα είναι αρνητική και ίση με

## Slide 26: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 5/41
1:
2:
0: Έστω

## Slide 27: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 6/41
Όταν η τάση εισόδου γίνει μικρότερη από , η τάση εξόδου θα γίνει θετική και ίση με τη μέγιστη τιμή .
Πάλι από τον διαιρέτη τάσης, θα ισχύει ότι:
Όσο η τάση εισόδου παραμένει μικρότερη από , η τάση εξόδου θα είναι θετική και ίση με
Για να αλλάξει τιμή η τάση εξόδου, η τάση εισόδου πρέπει να γίνει μεγαλύτερη από

## Slide 28: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 7/41
4:
5:
3: Έστω

## Slide 29: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 8/41
Συνεπώς, για το κύκλωμα αυτό ισχύει ότι:
όπου και

## Slide 30: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 9/41
Για παράδειγμα, έστω ότι η τάση εισόδου είναι ημιτονοειδής με πλάτος 1V.
Ο Τ.Ε λαμβάνει τροφοδοσία , οπότε κατά προσέγγιση η έξοδος του θα έχει ως μέγιστη θετική τιμή και ελάχιστη αρνητική τιμή

## Slide 31: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 10/41
Έστω αρχικά η τάση εισόδου είναι θετική, τότε η έξοδος θα είναι περίπου ίση με -15V.
Χρησιμοποιώντας τον διαιρέτη τάσης που σχηματίζουν οι και η , η τάση θα είναι περίπου ίση με .
Όσο η τάση εξόδου παραμένει μεγαλύτερη από -0,48V, η τάση εξόδου θα είναι αρνητική.

## Slide 32: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 11/41

## Slide 33: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 12/41
Όταν η τάση εισόδου γίνει μικρότερη από -0,48V, τότε η έξοδος θα γίνει περίπου ίση με +15V.
Χρησιμοποιώντας τον διαιρέτη τάσης που σχηματίζουν οι και η , η τάση θα είναι περίπου ίση με +,048V.
Όσο η τάση εξόδου παραμένει μικρότερη από 0,48V, η τάση εξόδου θα είναι θετική.

## Slide 34: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 13/41
Κυματομορφές εισόδου (κόκκινη) και εξόδου (πράσινη) για το προηγούμενο κύκλωμα. Όσο η τάση εισόδου είναι στο διάστημα η τάση εξόδου δεν αλλάζει τιμή.
Τάση εξόδου (V)

## Slide 35: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 14/41
Στο προηγούμενο παράδειγμα, πρακτικά δημιουργήθηκε μία ζώνη ακτίνας περίπου 0,48V γύρω από το 0V, εντός της οποίας εάν βρεθεί η τάση εισόδου τότε η τάση εξόδου δεν θα αλλάξει τιμή.
Αντίστοιχα μπορεί να το κέντρο της ζώνης αυτής να είναι οποιοδήποτε, χρησιμοποιώντας το επόμενο κύκλωμα.

## Slide 36: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 15/41
Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύει ότι:
όπου και .

## Slide 37: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 16/41
Για παράδειγμα εάν η τάση εισόδου είναι ημίτονο πλάτους 2V, τότε για τις τιμές του σχήματος θα ισχύει ότι

## Slide 38: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 17/41
Κυματομορφές εισόδου (κόκκινη) και εξόδου (πράσινη) για το προηγούμενο κύκλωμα. Όσο η τάση εισόδου είναι στο διάστημα η τάση εξόδου δεν αλλάζει τιμή.
Τάση εξόδου (V)

## Slide 39: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 18/41
Κυκλωματική αναπαράσταση του μη αναστρέφοντος σκανδαλιστή Schmitt.

## Slide 40: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 19/41
Έστω ότι ο Τ.Ε. λαμβάνει διπλή, συμμετρική τροφοδοσία, τότε η τάση εξόδου θα έχει ελάχιστη και μέγιστη τιμή και , αντίστοιχα
Η λειτουργία του κυκλώματος έχεις ως ακολούθως:
  Έστω αρχικά ότι η τάση εισόδου είναι θετική, τότε καθώς ο αναστρέφων ακροδέκτης έχει τάση 0V, η έξοδος θα γίνει ίση με
1:
0: Έστω ότι

## Slide 41: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 20/41
Εφαρμόζοντας την αρχή της επαλληλίας προκύπτει ότι:
Για να αλλάξει τιμή η έξοδος, δηλαδή να γίνει αρνητική πρέπει:
Όσο η τάση εισόδου παραμένει μεγαλύτερη από η τάση εξόδου θα είναι θετική.

## Slide 42: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 21/41
1:
0: Έστω ότι
2:

## Slide 43: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 22/41
  Έστω ότι τότε η τάση εξόδου γίνεται αρνητική και ίση με
  Πάλι με την αρχή της επαλληλίας θα προκύψει ότι:
  Για να αλλάξει τιμή η τάση εξόδου και να γίνει θετική πρέπει
  Όσο η τάση εισόδου παραμένει μικρότερη από η τάση εξόδου θα είναι αρνητική.

## Slide 44: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 23/41
4:
3: Έστω ότι
5:

## Slide 45: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 24/41
Συνεπώς, για το κύκλωμα αυτό ισχύει ότι:
όπου και

## Slide 46: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 25/41
Για παράδειγμα, έστω ότι ο Τ.Ε. λαμβάνει τροφοδοσία , επομένως .
Εάν η είσοδος είναι ημιτονοειδής με πλάτος 1V, τότε τα δύο κατώφλια θα είναι:

## Slide 47: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 26/41
Συνεπώς, η έξοδος θα ισούται με:

## Slide 48: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 27/41
Για το προηγούμενο παράδειγμα, η τάση εισόδου δείχνεται με κόκκινο χρώμα και η τάση εξόδου με πράσινο χρώμα. Όσο η τάση εισόδου είναι στη ζώνη , η τάση εξόδου διατηρεί την προηγούμενη τιμή της.
Τάση εισόδου (V)
Τάση εξόδου (V)

## Slide 49: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 28/41
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μη αναστρέφων σκανδαλιστής Schmitt δημιουργεί μία ζώνη γύρω από το 0V και ακτίνας
Το κέντρο της ζώνης μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε τιμή με το κύκλωμα του σχήματος.

## Slide 50: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 29/41
H λειτουργία του κυκλώματος έχει ως ακολούθως:
  Έστω ότι η τάση εξόδου έχει τη μέγιστη τιμή της ,
  Επειδή στον μη αναστρέφοντα ακροδέκτη το ρεύμα είναι πρακτικά μηδέν, το ρεύμα από την αντίσταση θα διέλθει εξ ολοκλήρου στην αντίσταση
  Εφαρμόζοντας τον νόμο του Ohm στις δύο αντιστάσεις και εξισώνοντας τα δύο ρεύματα προκύπτει ότι:
Έστω

## Slide 51: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 30/41
H λειτουργία του κυκλώματος έχει ως ακολούθως:
  Για να αλλάξει τιμή η τάση εξόδου, δηλαδή να γίνει πρέπει
  Η τιμή αποτελεί το κάτω κατώφλι για τον συγκριτή.

## Slide 52: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 31/41

## Slide 53: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 32/41
  Έστω ότι η τάση εξόδου έχει τη μέγιστη τιμή της ,
  Όπως και πριν, θα ισχύει ότι:
  Για να αλλάξει τιμή η τάση εξόδου, δηλαδή να γίνει πρέπει
  Η τιμή αποτελεί το κάτω κατώφλι για τον συγκριτή.

## Slide 54: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 33/41
Έστω

## Slide 55: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 34/41
Συνοψίζοντας:
όπου και

## Slide 56: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 35/41
Για παράδειγμα έστω το κύκλωμα του σχήματος, όπου η τάση εισόδου είναι ημιτονοειδής με πλάτος 2V και η τάση αναφοράς είναι
Αν το Τ.Ε. λαμβάνει συμμετρική τροφοδοσία , τότε:

## Slide 57: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 36/41

## Slide 58: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 37/41
Επομένως:

## Slide 59: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 38/41
Η τάση εισόδου είναι με κόκκινο χρώμα και η τάση εξόδου είναι πράσινο χρώμα. Η έξοδος δεν αλλάζει τιμή όταν η είσοδος είναι στο διάστημα .
Τάση εισόδου (V)
Τάση εξόδου (V)

## Slide 60: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 39/41
Άσκηση
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας LM35 παράγει μία τάση, , η οποία συνδέεται με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, , μέσω της σχέσης:
Ζητείται να σχεδιαστεί ένας κύκλωμα το οποίο να ανάβει ένα ερυθρό LED όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους . Το κύκλωμα πρέπει να έχει ανοχή σε μικρές διαταραχές της τάσης του αισθητήρα μέχρι , που οφείλονται σε θόρυβο.
Να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιούνται τροφοδοσίες

## Slide 61: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 40/41
Λύση
Η θερμοκρασία αντιστοιχεί σε 250mV .
Σύμφωνα με την άσκηση η έξοδος του κυκλώματος δεν θα πρέπει αλλάζει για μεταβολές της τάσης του αισθητήρα .
Χρησιμοποιώντας τον μη αναστρέφοντα σκανδαλιστή Schmitt πρέπει να ισχύει ότι:
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και .
Αν επιλεγεί αυθαίρετα τότε .

## Slide 62: Κυκλώματα σύγκρισης Αναστρέφων σκανδαλιστής schmitt 41/41
Λύση
Η τάση αναφοράς μπορεί να δημιουργηθεί με έναν διαιρέτη τάσης με χρήση μίας μεταβλητής αντίστασης 10kΩ. Το τελικό κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα

## Slide 63: Τέλος Ενότητας

## Slide 64: Σημειώματα

## Slide 65: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Παντελής Ασβεστάς 2014. Παντελής Ασβεστάς. «Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Ενότητα 2: Κυκλώματα Σύγκρισης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 66: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 67: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 68: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 69: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.