## Slide 1: Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ)
Ενότητα 5: Ενεργά Φίλτρα
Δρ.Π.Ασβεστάς
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Μιγαδικοί Αριθμοί 1/2
Είναι της μορφή:
όπου , είναι το πραγματικό μέρος και είναι το φανταστικό μέρος του μιγαδικού.
Ορίζονται επίσης:
  Μέτρο μιγαδικού:
  Φάση μιγαδικού:
Ένας μιγαδικός μπορεί να γραφτεί στην πολική μορφή:
Συζυγής μιγαδικός:

## Slide 3: Μιγαδικοί Αριθμοί 2/2
Έστω δύο μιγαδικοί:
Πρόσθεση/Αφαίρεση:
Πολλαπλασιασμός:
Διαίρεση:

## Slide 4: Μετασχηματισμός Fourier 1/10
Αποτελεί μία ισοδύναμη αναπαράσταση του σήματος στο πεδίο της συχνότητας.
Ο μετασχηματισμός Fourier ενός σήματος, , ορίζεται από την ακόλουθη σχέση:
Ο μετασχηματισμός Fourier, , είναι μιγαδική συνάρτηση της συχνότητας και μπορεί να γραφτεί στη μορφή:
όπου είναι το πλάτος και είναι η φάση του μετασχηματισμού Fourier αντίστοιχα.

## Slide 5: Μετασχηματισμός Fourier 2/10
Για συνεχή πραγματικά σήματα ισχύει ότι:
Κάθε σήμα μπορεί να αναλυθεί ως άθροισμα συνημιτόνων διαφορετικών συχνοτήτων, διαφορετικών πλατών και διαφορετικών φάσεων.

## Slide 6: Μετασχηματισμός Fourier 3/10
Παραδείγματα μετασχηματισμού Fourier

## Slide 7: Μετασχηματισμός Fourier 4/10
Παραδείγματα μετασχηματισμού Fourier

## Slide 8: Μετασχηματισμός Fourier 5/10
Παραδείγματα μετασχηματισμού Fourier

## Slide 9: Μετασχηματισμός Fourier 6/10
Παραδείγματα μετασχηματισμού Fourier
f (Hz)

## Slide 10: Μετασχηματισμός Fourier 7/10
Παραδείγματα μετασχηματισμού Fourier

## Slide 11: Μετασχηματισμός Fourier 8/10
Παραδείγματα ανάλυσης Fourier
  ΗΚΓ χωρίς θόρυβο

## Slide 12: Μετασχηματισμός Fourier 9/10
Παραδείγματα ανάλυσης Fourier
  ΗΚΓ με θόρυβο γραμμής 50Hz

## Slide 13: Μετασχηματισμός Fourier 10/10
Παραδείγματα ανάλυσης Fourier
  ΗΚΓ με τυχαίο θόρυβο

## Slide 14: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 1/18
Φίλτρο – Ορισμός: Ένα κύκλωμα που επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικών σημάτων σε συγκεκριμένες συχνότητες ή εύρος συχνοτήτων και εμποδίζει τη διέλευση των υπολοίπων.
Εφαρμογές
  Ηλεκτροκαρδιογράφος.
  Ηλεκτροεγκεφαλογράφος.
  Ηλεκτρομυογράφος.
  Ηλεκτροοφθαλμογράφος.
  Υπερηχογράφος.
  Τηλεϊατρική.
  Ψηφιοποίηση δεδομένων (Θεώρημα Nyquist).

## Slide 15: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 2/18
Σε υψηλές συχνότητες (> 1ΜΗz), τα φίλτρα αποτελούνται από παθητικά στοιχεία:
  Πηνία.
  Πυκνωτές.
  Αντιστάσεις.
Σε χαμηλές συχνότητες [1Hz , 1MHz], απαιτούνται πηνία με πολύ μεγάλες επαγωγές, το οποίο είναι πρακτικά μη υλοποιήσιμο
Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται κυκλώματα με Τ.Ε., τα οποία ονομάζονται ενεργά φίλτρα.

## Slide 16: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 3/18
Βαθυπερατό φίλτρο 2ης τάξης με παθητικά στοιχεία
Ενεργό βαθυπερατό φίλτρο 2ης τάξης

## Slide 17: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 4/18
Τα φίλτρα είναι γραμμικά κυκλώματα τα οποία μπορούν να αναπαρασταθούν από ένα δίθυρο δίκτυο.
Για την περιγραφή του φίλτρου χρησιμοποιείται, η συνάρτηση μεταφοράς, η οποία είναι μιγαδικός αριθμός και μεταβάλλεται με τη συχνότητα.
Φίλτρο
+
-
+
-

## Slide 18: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 5/18
Το πλάτος της συνάρτηση μεταφοράς ονομάζεται κέρδος του φίλτρου και εκφράζεται συνήθως σε decibels:
Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται η συνάρτηση εξασθένισης:

## Slide 19: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 6/18
Γενική μορφή συνάρτησης μεταφοράς
Ν: τάξη φίλτρου
Μ ≤ Ν
Οι συντελεστές των δύο πολυωνύμων είναι πραγματικοί αριθμοί
zi: μηδενικά συνάρτησης μεταφοράς (i = 1, 2, ..., M)
pi: πόλοι συνάρτησης μεταφοράς (i = 1, 2, ..., N)

## Slide 20: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 7/18
Κατηγορίες φίλτρων
  Βαθυπερατά (Low - pass).
  Υψιπερατά (High - pass).
  Ζωνοπερατά (Band - pass).
  Ζωνοφρακτικά (Band - rejection).
  Ολοπερατά (All-pass).

## Slide 21: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 8/18
Ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο (Low - pass): επιτρέπει τη διέλευση σημάτων χαμηλών συχνοτήτων.

## Slide 22: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 9/18
Παράδειγμα βαθυπερατού φίλτρου (Συνάρτηση Μεταφοράς).

## Slide 23: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 10/18
Παράδειγμα βαθυπερατού φίλτρου (Εφαρμογή σε ΗΚΓ).

## Slide 24: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 11/18
Ιδανικό υψιπερατό φίλτρο (High- pass): επιτρέπει τη διέλευση σημάτων υψηλών συχνοτήτων.

## Slide 25: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 12/18
Παράδειγμα υψιπερατού φίλτρου (Συνάρτηση Μεταφοράς).

## Slide 26: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 13/18
Παράδειγμα υψιπερατού φίλτρου (Εφαρμογή σε ΗΚΓ).
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ

## Slide 27: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 14/18
Ιδανικό ζωνοπερατό φίλτρο (Band - pass): επιτρέπει τη διέλευση σημάτων σε μία ζώνη συχνοτήτων.

## Slide 28: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 15/18
Παράδειγμα ζωνοπερατού φίλτρου.

## Slide 29: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 16/18
Εισαγωγή
  Ιδανικό ζωνοφρακτικό φίλτρο (Band - stop): απορρίπτει σήματα σε μία ζώνη συχνοτήτων.

## Slide 30: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 17/18
Παράδειγμα ζωνοφρακτικού φίλτρου (φίλτρο σχισμής).

## Slide 31: Ενεργά Φίλτρα – Εισαγωγή 18/18
Παράδειγμα ζωνοφρακτικού φίλτρου (εφαρμογή σε ΗΚΓ).

## Slide 32: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 1/7
Πραγματικό βαθυπερατό φίλτρο.
(dB)
Μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή στη ζώνη διέλευσης
Ελάχιστη επιτρεπόμενη εξασθένιση στη ζώνη φραγής
Οριακή συχνότητα ζώνης διέλευσης
Οριακή συχνότητα ζώνης φραγής

## Slide 33: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 2/7
Ένα πραγματικό βαθυπερατό φίλτρο έχει τις ακόλουθες παραμέτρους:
  Γωνιακή συχνότητα της ζώνης διέλευσης, ωp
  Μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή στη ζώνη διέλευσης, Amax
  Γωνιακή συχνότητα της ζώνης φραγής, ωs
  Ελάχιστη απαιτούμενη εξασθένιση στη ζώνη φραγής, Amin

## Slide 34: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 3/7
Σύγκριση ιδανικού και πραγματικού βαθυπερατού φίλτρου.
Παράμετρος | Ιδανικό φίλτρο | Πραγματικό φίλτρο
Μεταβολή στη ζώνη διέλευσης (dB) | 0 | Amax
Ζώνη μετάβασης | απότομη | Ομαλή
Εξασθένιση ζώνη φραγής (dB) | ∞ | > Αmin

## Slide 35: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 4/7
Πραγματικό ζωνοπερατό φίλτρο.

## Slide 36: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 5/7
Διαδικασία υλοποίησης βαθυπερατού φίλτρου
  Ανάλυση προδιαγραφών
    Γωνιακή συχνότητα της ζώνης διέλευσης, ωp
    Μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή στη ζώνη διέλευσης, Amax
    Γωνιακή συχνότητα της ζώνης φραγής, ωs
    Ελάχιστη απαιτούμενη εξασθένιση στη ζώνη φραγής, Amin

## Slide 37: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 6/7
  Εύρεση συνάρτηση μεταφοράς:
    Προσέγγιση Butterworth,
    Προσέγγιση Chebyshev.
  Ανάλυση συνάρτησης μεταφοράς σε πολυώνυμα 2ου βαθμού.
  Υλοποίηση κάθε πολυωνύμου 2ου βαθμού με κατάλληλο κύκλωμα.
  Εν σειρά σύνδεση των επιμέρους κυκλωμάτων.

## Slide 38: Ενεργά Φίλτρα – Σχεδίαση 7/7
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Η προσέγγιση των χαρακτηριστικών μεταφοράς βαθυπερατών φίλτρων μπορεί να γίνει με χρήση:
    Συνάρτησης Butterworth: τα αντίστοιχα φίλτρα έχουν πολύ μικρές διακυμάνσεις (κυματισμό) στη ζώνη διέλευσης.
    Συνάρτησης Chebyshev: τα αντίστοιχα φίλτρα έχουν κυματισμό στη ζώνη διέλευσης αλλά απότομη μετάβαση από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη φραγής.
  Για δεδομένες προδιαγραφές, το φίλτρο τύπου Chebyshev είναι συνήθως μικρότερου βαθμού από το αντίστοιχο φίλτρου τύπου Butterworth.

## Slide 39: Ενεργά φίλτρα 1/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς.

## Slide 40: Ενεργά φίλτρα 2/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth.

## Slide 41: Ενεργά φίλτρα 3/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
    Παρουσιάζει μια μονοτονικά ελαττούμενη συνάρτηση μεταφοράς.
    Έχει μόνο πόλους (όλα τα μηδενικά είναι στο ∞).
    Η συνάρτηση μέτρου για φίλτρο βαθμού Ν και γωνιακή συχνότητα διέλευσης ωp είναι:
    όπου ε μία παράμετρος που σχετίζεται με τη μέγιστη εξασθένιση στη ζώνη διέλευσης, Amax.

## Slide 42: Ενεργά φίλτρα 4/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Σύγκριση προσεγγίσεων Butterworth για διάφορες τιμές του Ν και για ε = 1

## Slide 43: Ενεργά φίλτρα 5/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Σύγκριση προσεγγίσεων Butterworth για διάφορες τιμές του ε και για Ν = 4

## Slide 44: Ενεργά φίλτρα 6/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
    Για ω = ωp προκύπτει ότι:
    Συνεπώς, η εξασθένιση σε dB (σε απόλυτη τιμή) στη συχνότητα αυτή είναι: και θέτοντας την απόσβεση αυτή ίση με τη μέγιστη απόκλιση της μετάδοσης στη ζώνη διέλευσης, Amax, προκύπτει ότι

## Slide 45: Ενεργά φίλτρα 7/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
        Αν ωs είναι η γωνιακή συχνότητα της ζώνης φραγής, τότε η απόσβεση σε dB (σε απόλυτη τιμή) στη συχνότητα αυτή είναι:
        και απαιτώντας
        όπου η ελάχιστη απόσβεση στη ζώνη φραγής, προκύπτει o βαθμός του φίλτρου, Ν, ως o μικρότερος ακέραιος που ικανοποιεί την παραπάνω σχέση

## Slide 46: Ενεργά φίλτρα 8/37
Στην ειδική περίπτωση όπου ο βαθμός του φίλτρου μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας την ακόλουθη προσέγγιση:
Στην ειδική περίπτωση όπου ο βαθμός του φίλτρου μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας την ακόλουθη προσέγγιση:

## Slide 47: Ενεργά φίλτρα 9/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth.

## Slide 48: Ενεργά φίλτρα 10/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
    H συνάρτηση μεταφοράς δίνεται από τον τύπο: όπου Κ είναι μια σταθερά ίση με το απαιτούμενο κέρδος dc του φίλτρου και

## Slide 49: Ενεργά φίλτρα 11/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
    Επειδή οι πόλοι εμφανίζονται ως συζυγείς μιγαδικοί, η συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο πολυωνύμων 2ου βαθμού.
Ν άρτιος
Ν περιττός

## Slide 50: Ενεργά φίλτρα 12/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
    Συνήθως, δίνονται πίνακες που τα πολυώνυμα του παρανομαστή της προσέγγισης Butterworth για διάφορες τιμές του Ν και για ε = 1 και ωp = 1.
    Για ε ≠ 1 ή/και ωp ≠ 1, τα αντίστοιχα πολυώνυμα του παρανομαστή μπορούν να προκύψουν από τα πολυώνυμα που δίνουν οι πίνακες αντικαθιστώντας το s με s / ω0, όπου:

## Slide 51: Ενεργά φίλτρα 13/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
Βαθμός (Ν) | Πολυώνυμα προσέγγισης Butterworth για ε = 1 και ωp = 1
1 | s + 1
2 | s2 + 1,4142s + 1
3 | (s+1)(s2 + s + 1)
4 | (s2 + 1,8478s + 1) (s2 + 0,7654s + 1)
5 | (s+1)(s2 + 1,618s + 1) (s2 + 0,618s + 1)
6 | (s2 + 1,9319s + 1) (s2 + 1,4142s + 1) (s2 + 0,5176s + 1)
7 | (s+1)(s2 + 1,8019s + 1) (s2 + 1,247s + 1) (s2 + 0,445s + 1)
8 | (s2 + 1,9616s + 1) (s2 + 1,6629s + 1) (s2 + 1,1111s + 1) (s2 + 0,3902s + 1)
9 | (s+1)(s2 + 1,8794s + 1) (s2 + 1,5321s + 1) (s2 + s + 1) (s2 + 0,3473s + 1)
10 | (s2 + 1,9754s + 1) (s2 + 1,7820s + 1) (s2 + 1,4142s + 1) (s2 + 0,9080s + 1) (s2 + 0,3129s + 1)

## Slide 52: Ενεργά φίλτρα 14/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth
    Για να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
      Καθορίζεται το ε από την
      H τάξη του φίλτρου είναι ο μικρότερος ακέραιος που ικανοποιεί τη σχέση
      Υπολογίζεται ο παράγοντας
      Χρησιμοποιείται ο πίνακας με τα πολυώνυμα προσέγγισης Butterworth για ε = 1 και ωp =1.
      Αντικαθίσταται το s με s / ω0

## Slide 53: Ενεργά φίλτρα 15/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth.
Παράδειγμα
Βρείτε τη συνάρτηση μεταφοράς Butterworth που ικανοποιεί τις ακόλουθες προδιαγραφές βαθυπερατού φίλτρου:
fp = 10kHz
Amax = 1dB
fs = 15kHz
Amin = 25dB
Κέρδος dc = 1

## Slide 54: Ενεργά φίλτρα 16/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth.
Παράδειγμα
Είναι:
Επομένως επιλέγουμε N = 9.
  Δοκιμάζουμε διάφορες τιμές για την τάξη του φίλτρου Ν, μέχρι να βρούμε την τιμή για την οποία
Για Ν = 8 είναι
Για Ν = 9 είναι

## Slide 55: Ενεργά φίλτρα 17/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth.
Βαθμός (Ν) | Πολυώνυμα προσέγγισης Butterworth για ε = 1 και ωp = 1
1 | s + 1
2 | s2 + 1,4142s + 1
3 | (s+1)(s2 + s + 1)
4 | (s2 + 1,8478s + 1) (s2 + 0,7654s + 1)
5 | (s+1)(s2 + 1,618s + 1) (s2 + 0,618s + 1)
6 | (s2 + 1,9319s + 1) (s2 + 1,4142s + 1) (s2 + 0,5176s + 1)
7 | (s+1)(s2 + 1,8019s + 1) (s2 + 1,247s + 1) (s2 + 0,445s + 1)
8 | (s2 + 1,9616s + 1) (s2 + 1,6629s + 1) (s2 + 1,1111s + 1) (s2 + 0,3902s + 1)
9 | (s+1)(s2 + 1,8794s + 1) (s2 + 1,5321s + 1) (s2 + s + 1) (s2 + 0,3473s + 1)
10 | (s2 + 1,9754s + 1) (s2 + 1,7820s + 1) (s2 + 1,4142s + 1) (s2 + 0,9080s + 1) (s2 + 0,3129s + 1)

## Slide 56: Ενεργά φίλτρα 18/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Butterworth.
Παράδειγμα
Είναι
Από τον πίνακα με τα πολυώνυμα Butterworth για ε = 1 και ωp = 1, προκύπτει για Ν = 9:

## Slide 57: Ενεργά φίλτρα 19/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Παρουσιάζει απόκριση ίσου κυματισμού στη ζώνη διέλευσης
    Ο συνολικός αριθμός μεγίστων και ελαχίστων στη ζώνη διέλευσης ισούται με την τάξη του φίλτρου.
    Η συνάρτηση μεταφοράς έχει μόνο πόλους (όλα τα μηδενικά είναι στο άπειρο)
    Η συνάρτηση μέτρου για φίλτρο βαθμού Ν και γωνιακή συχνότητας διέλευσης ωp είναι:

## Slide 58: Ενεργά φίλτρα 20/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    H συνάρτηση cosh είναι το υπερβολικό συνημίτονο και δίνεται από τον τύπο:
    H συνάρτηση cosh-1 είναι το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο και δίνεται από τον τύπο:

## Slide 59: Ενεργά φίλτρα 21/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
Φίλτρο βαθμού = 4
Φίλτρο βαθμού = 5
Το πλήθος των ακροτάτων στη ζώνη διέλευσης ισούται με το βαθμός του φίλτρου

## Slide 60: Ενεργά φίλτρα 22/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Στο άκρο της ζώνης διέλευσης, ω = ωp, ισχύει ότι:
    και όπως και στην προσέγγιση Butterworth:
    H απόσβεση στο άκρο της ζώνης φραγής, ω = ωs, είναι και απαιτώντας να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απόσβεση στη ζώνη φραγής, Amin, προκύπτει o βαθμός του φίλτρου.

## Slide 61: Ενεργά φίλτρα 23/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Επειδή οι πόλοι εμφανίζονται ως συζυγείς μιγαδικοί, η συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο πολυωνύμων 2ου βαθμού.
Ν άρτιος
Ν περιττός

## Slide 62: Ενεργά φίλτρα 24/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Συνήθως, δίνονται πίνακες που τη συνάρτηση μεταφοράς της προσέγγισης Chebyshev για διάφορες τιμές του Ν, για διάφορες τιμές Amax και για ωp = 1.
    Για ωp ≠ 1, η συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να προκύψει από τη συνάρτηση μεταφοράς που δίνουν οι πίνακες αντικαθιστώντας το s με s / ωp

## Slide 63: Ενεργά φίλτρα 25/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Κυματισμός 0.25dB (ε = 0.2434).
Βαθμός Φίλτρου | Κανονικοποιημένη Συνάρτηση Μεταφοράς Βαθυπερατού Φίλτρου
1 | 4.10811/(s + 4.10811)
2 | 2.11404/(s2 + 1.79668s + 2.11404)
3 | 1.02703/(s2 + 0.767223s + 1.33863) (s + 0.767223)
4 | 0.528509/(s2 + 0.425036s + 1.16195) (s2 + 1.02613s + 0.454845)
5 | 0.256757/(s2 + 0.270051s + 1.09543) (s2 +0.707001s + 0.536418) (s + 0.436951)

## Slide 64: Ενεργά φίλτρα 26/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Κυματισμός 0.5dB (ε = 0.3493).
Βαθμός Φίλτρου | Κανονικοποιημένη Συνάρτηση Μεταφοράς Βαθυπερατού Φίλτρου
1 | 2.86278/(s + 2.86278)
2 | 1.5162/(s2 + 1.42562s + 1.5162)
3 | 0.715694/(s2 + 0.626456s + 1.14245) (s + 0.626456)
4 | 0.379051/(s2 + 0.350706s + 1.06352) (s2 + 0.84668s + 0.356412)
5 | 0.178923/(s2 + 0.223926s + 1.03578) (s2 +0.586245s + 0.476767) (s + 0.36232)

## Slide 65: Ενεργά φίλτρα 27/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Κυματισμός 1dB (ε = 0.5088).
Βαθμός Φίλτρου | Κανονικοποιημένη Συνάρτηση Μεταφοράς Βαθυπερατού Φίλτρου
1 | 1.96523/(s + 1.96523)
2 | 1.10251/(s2 + 1.09773s + 1.10251)
3 | 0.491307/(s2 + 0.494171s + 0.994205) (s + 0.494171)
4 | 0.275628/(s2 + 0.279072s + 0.986505) (s2 + 0.673739s + 0.279398)
5 | 0.122827/(s2 + 0.178917s + 0.988315) (s2 +0.46841s + 0.429298) (s + 0.289493)

## Slide 66: Ενεργά φίλτρα 28/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Κυματισμός 2dB (ε = 0.7648).
Βαθμός Φίλτρου | Κανονικοποιημένη Συνάρτηση Μεταφοράς Βαθυπερατού Φίλτρου
1 | 1.30756/(s + 1.30756)
2 | 0.82306/(s2 + 0.803816s + 0.82306)
3 | 0.32689/(s2 + 0.368911s + 0.886095) (s + 0.368911)
4 | 0.205765/(s2 + 0.209775s + 0.928675) (s2 + 0.50644s + 0.221568)
5 | 0.0817225/(s2 + 0.134922s + 0.952167) (s2 +0.35323s + 0.39315) (s + 0.218308)

## Slide 67: Ενεργά φίλτρα 29/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev
    Κυματισμός 3dB (ε = 0.9976).
Βαθμός Φίλτρου | Κανονικοποιημένη Συνάρτηση Μεταφοράς Βαθυπερατού Φίλτρου
1 | 1.00238/(s + 1.00238)
2 | 0.707948/(s2 + 0.6449s + 0.707948)
3 | 0.250594/(s2 + 0.29862s + 0.839174) (s + 0.29862)
4 | 0.176987/(s2 + 0.170341s + 0.903087) (s2 + 0.411239s + 0.19598)
5 | 0.0626486/(s2 + 0.10972s + 0.936025) (s2 +0.28725s + 0.377009) (s + 0.17753)

## Slide 68: Ενεργά φίλτρα 30/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev.
    Για να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
      Καθορίζεται το ε από την
      H τάξη του φίλτρου είναι ο μικρότερος ακέραιος Ν που ικανοποιεί τη σχέση
      Επιλέγεται η συνάρτηση μεταφοράς από τον πίνακα της προσέγγισης Chebyshev για την υπολογισμένη τάξη του φίλτρου Ν, για ωp =1 και αντίστοιχο Amax
      Η τελική συνάρτηση μεταφοράς προκύπτει αντικαθιστώντας το s με s / ωp.

## Slide 69: Ενεργά φίλτρα 31/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev.
Παράδειγμα
Βρείτε τη συνάρτηση μεταφοράς Chebyshev που ικανοποιεί τις ακόλουθες προδιαγραφές βαθυπερατού φίλτρου:
fp = 10kHz
Amax = 1dB
fs = 15kHz
Amin = 25dB
Κέρδος dc = 1

## Slide 70: Ενεργά φίλτρα 32/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev.
Παράδειγμα
Είναι:
Επομένως επιλέγουμε N = 5.
Δοκιμάζουμε διάφορες τιμές για την τάξη του φίλτρου Ν, μέχρι να βρούμε την τιμή για την οποία:
Για Ν = 4 είναι
Για Ν = 5 είναι

## Slide 71: Ενεργά φίλτρα 33/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev.
Παράδειγμα
Από τον πίνακα με τα πολυώνυμα Chebyshev για Amax = 1dB και ωp = 1, και για Ν = 5 έχουμε ότι η κανονικοποιημένη (ωp =1) συνάρτηση μεταφοράς είναι:

## Slide 72: Ενεργά φίλτρα 34/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Chebyshev.
Παράδειγμα
Αντικαθιστώντας όπου s το s/ωp προκύπτει η τελική συνάρτηση μεταφοράς:
όπου ωp = 2π×104 rad/s.

## Slide 73: Ενεργά φίλτρα 35/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Bessel
    Οι προσεγγίσσεις Butterworth και Chebyshev έχουν το μειονέκτημα ότι όταν η είσοδος είναι τετραγωνική κυματομορφή, η έξοδος θα παρουσιάζει έντονη υπέρβαση (overshoot), όπως φαίνεται στα σχήματα.
BUTTERWORTH 4ου ΒΑΘΜΟΥ
CHEBYSHEV 4ου ΒΑΘΜΟΥ

## Slide 74: Ενεργά φίλτρα 36/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Bessel
    Στην περίπτωση αυτή, δηλ. η είσοδος είναι τετραγωνικό σήμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση Bessel.
BESSEL 4ου ΒΑΘΜΟΥ

## Slide 75: Ενεργά φίλτρα 37/37
Προσεγγίσεις συνάρτησης μεταφοράς
  Προσέγγιση Bessel
    Όμως, η προσέγγιση Bessel μειονεκτεί, σε σχέση με τις δύο άλλες προσεγγίσεις, τόσο στη ζώνη διέλευσης όσο και στην κλίση της ζώνης μετάβασης, όπως φαίνεται στο σχήμα.

## Slide 76: Τέλος Ενότητας

## Slide 77: Σημειώματα

## Slide 78: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Παντελής Ασβεστάς 2014. Παντελής Ασβεστάς. «Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Ενότητα 5: Ενεργά Φίλτρα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 79: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 80: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 81: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 82: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.