## Slide 1: Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ)
Ενότητα 8: Θυρίστορ
Δρ.Π.Ασβεστάς
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θυρίστορ 1/45
O όρος θυρίστορ (thyristor) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία μεγάλη κατηγορία ημιαγώγιμων διατάξεων που χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρονικοί διακόπτες.
Ένα θυρίστορ έχει μόνο δύο καταστάσεις:
  On: το θυρίστορ άγει,
  Off: το θυρίστορ δεν άγει.
Σε αντίθεση με τα τρανζίστορ, που χρησιμοποιούνται επίσης ως διακόπτες, τα θυρίστορ δεν έχουν μία ενδιάμεση γραμμική κατάσταση μεταξύ των δύο καταστάσεων on και off.

## Slide 3: Θυρίστορ 2/45
Τα θυρίστορ χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα που λειτουργούν υπό υψηλή τάση (> 1kV) ή υψηλό ρεύμα (>100A).
Τύποι θυρίστορ:
  ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (Silicon Controlled Rectifier - SCR).
  τρίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος (Triode for Alternating Current – TRIAC).
  απενεργοποιημένο από την πύλη (Gate Turn-Off - GTO).
  Ελεγχόμενο από MOS (MOS-controlled thyristor - MCT).
  Στατικής επαγωγής (Static Induction Thyristor - SITh).

## Slide 4: Θυρίστορ 3/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Ένας ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου είναι ένα ημιαγώγιμο στοιχείο 4 στρωμάτων πυριτίου (PNPN).
  Είναι παρόμοιος με μία δίοδο, με τη διαφορά ότι έχει έναν τρίτο ακροδέκτη που ελέγχει το SCR.
  Οι 3 ακροδέκτες είναι:
    Άνοδος (Α)
    Κάθοδος (Κ)
    Πύλη (G)

## Slide 5: Θυρίστορ 4/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Τυπικές συσκευασίες SCR είναι:
    Stud mounted.
    Hockey puck.
    Flexible lead.

## Slide 6: Θυρίστορ 5/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Θυρίστορ SCR που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλά ρεύματα (μερικές χιλιάδες Α) συνοδεύονται από σύστημα απαγωγής της θερμότητας (heat sink).

## Slide 7: Θυρίστορ 6/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Όπως μία δίοδος, ένα SCR άγει ρεύμα μόνο προς μία κατεύθυνση, όταν είναι ορθά πολωμένο από την άνοδο στην κάθοδο.
  Σε αντίθεση με μία δίοδο, υπάρχει ένας τρίτος ακροδέκτης (πύλη) που χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει το SCR.
  Απαιτείται ένας παλμός θετικού ρεύματος στην πύλη για να ενεργοποιηθεί το στοιχείο (ροή ρεύματος).
  Όταν ενεργοποιηθεί το SCR, άγει το ρεύμα προς μία κατεύθυνση (από την άνοδο στην κάθοδο).
  Εάν δεν ενεργοποιηθεί το SCR, δεν θα υπάρχει ροή ρεύματος ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι ορθή πόλωση μεταξύ ανόδου και καθόδου.

## Slide 8: Θυρίστορ 7/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Τρόπος λειτουργίας:
    Όταν η τάση στην άνοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο και το ρεύμα στην πύλη είναι μηδέν (ανοιχτό κύκλωμα), το SCR βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού ορθής πόλωσης (forward-blocking state).
    Στην κατάσταση αυτή, το ρεύμα που ρέει από την άνοδο στην κάθοδο είναι πολύ μικρό (π.χ. < 10μΑ) και μπορεί να θεωρηθεί μηδέν.

## Slide 9: Θυρίστορ 8/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Τρόπος λειτουργίας:
    Το SCR παραμένει στην κατάσταση αυτή εφόσον η τάση ορθής πόλωσης μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι μικρότερη από μία μέγιστη τιμή (Peak Repetitive Off−State Voltage ).
    Εάν η τάση ορθής πόλωσης ανόδου – καθόδου ξεπεράσει αυτή τη μέγιστη τιμή το SCR θα άγει ρεύμα.
    Ο τρόπος αυτός ενεργοποίησης του SCR πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να το καταστρέψει.

## Slide 10: Θυρίστορ 9/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Τρόπος λειτουργίας:
    Το SCR μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης εάν υπάρξει μία μεγάλη μεταβολή της τάσης ορθής πόλωσης μεταξύ ανόδου και καθόδου σε σύντομο χρονικό διάστημα (Critical Rate of Rise of Off−State Voltage - ) (π.χ. 35V/μs)
    Επίσης αυτό ο τρόπος αυτός ενεργοποίησης του SCR πρέπει να αποφεύγεται, γιατί είναι μη ελεγχόμενος.

## Slide 11: Θυρίστορ 10/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Τρόπος λειτουργίας:
    Ο ενδεδειγμένος τρόπος ενεργοποίησης περιλαμβάνει:
      Την εφαρμογή ενός κατάλληλου θετικού ρεύματος (Gate Trigger Current - ) (π.χ. 40μΑ) στην πύλη για επαρκές χρονικό διάστημα
      Την ορθή πόλωση της ανόδου ως προς την κάθοδο, ώστε να μπορεί να προκαλέσει ρεύμα που να είναι μεγαλύτερο από μία προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή τιμή (Latch Current - ) (π.χ. 0,6mA)
    Το SCR βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αγωγής ορθής πόλωσης (forward conduction)

## Slide 12: Θυρίστορ 11/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Τρόπος λειτουργίας:
    Το SCR θα εξακολουθεί να άγει ρεύμα από την άνοδο στην κάθοδο ακόμα και αν αφαιρεθεί το ρεύμα από την πύλη (δηλ. ανοιχτό κύκλωμα στην πύλη)
    Όταν ξεκινήσει να άγει το SCR, το ρεύμα ανόδου-καθόδου δεν πρέπει να αυξηθεί απότομα
    Συγκεκριμένα, η χρονική μεταβολή του ρεύματος πρέπει να είναι μικρότερη από μια προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή τιμή (Critical Rate of Rise of On−State Current - ) (π.χ. 50Α/μs)

## Slide 13: Θυρίστορ 12/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Τρόπος λειτουργίας:
    Για να «σβήσει» το SCR πρέπει να μειωθεί το ρεύμα μεταξύ ανόδου και καθόδου κάτω από μία προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή τιμή που ονομάζεται ρεύμα συγκράτησης (Holding Current - ) (π.χ. 0,5mA).

## Slide 14: Θυρίστορ 13/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
Χαρακτηριστική καμπύλη

## Slide 15: Θυρίστορ 14/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
Παράμετρος | Σύμβολο | Ενδεικτική τιμή
Peak Repetitive Off−State Voltage |  | 600V
Gate Trigger Current |  | 40μΑ
Critical Rate of Rise of Off−State Voltage |  | 35V/μs
Holding Current |  | 0,5mA
Latch Current |  | 0,6mA
Critical Rate of Rise of On−State Current |  | 50A/μs
Παράμετρος | Σύμβολο | Ενδεικτική τιμή
Peak Repetitive Off−State Voltage |  | 600V
Gate Trigger Current |  | 40μΑ
Critical Rate of Rise of Off−State Voltage |  | 35V/μs
Holding Current |  | 0,5mA
Latch Current |  | 0,6mA
Critical Rate of Rise of On−State Current |  | 50A/μs
Βασικές παράμετροι SCR

## Slide 16: Θυρίστορ 15/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Παράδειγμα (DC λειτουργία)
    Η άνοδος συνδέεται έτσι ώστε να είναι πιο θετική ως προς την κάθοδο (ορθή πόλωση).
    Η λάμπα είναι σβηστή επειδή το SCR είναι απενεργοποιημένο.
    Κλείνοντας στιγμιαία το διακόπτη PB1, εφαρμόζεται ρεύμα στην πύλη, το οποίο ενεργοποιεί το SCR.
    Η λάμπα ανάβει

## Slide 17: Θυρίστορ 16/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Παράδειγμα (DC λειτουργία)
    Άπαξ και ενεργοποιηθεί το SCR, παραμένει ενεργοποιημένο ακόμα και όταν μηδενιστεί το ρεύμα στην πύλη.
    Ο μόνος τρόπος για να «σβήσει» το SCR είναι να μειωθεί το ρεύμα ανόδου-καθόδου κάτω από το ρεύμα συγκράτησης.

## Slide 18: Θυρίστορ 17/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Παράδειγμα (DC λειτουργία)
    Αυτό επιτυγχάνεται αφαιρώντας την πηγή τάσης από το κύκλωμα ανόδου-καθόδου (πατώντας στιγμιαία το διακόπτη PB2).

## Slide 19: Θυρίστορ 18/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Συμπερασματικά,
    το κύκλωμα ανόδου-καθόδου θα άγει το ρεύμα προς μία κατεύθυνση όταν:
      Η άνοδος είναι ορθά πολωμένη ως προς την κάθοδο ώστε να μπορεί να παρέχει ρεύμα μεγαλύτερο από το latch current.
      Ένα θετικό ρεύμα εφαρμοστεί στιγμιαία στην πύλη του SCR.
    Το SCR εξακολουθεί να άγει ακόμα και όταν αφαιρεθεί το ρεύμα από την πύλη.
    Το SCR παύει να άγει όταν το ρεύμα ανόδου καθόδου γίνει μικρότερο από το ρεύμα συγκράτησης (holding current).

## Slide 20: Θυρίστορ 19/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Η βασική εφαρμογή ενός SCR είναι η δημιουργία κυκλωμάτων ελεγχόμενης (ημι)ανόρθωσης.
  Στην (ημι)ανόρθωση με δίοδο, η δίοδος άγει στην αρχή κάθε θετικού κύκλου μιας περιόδου.
  Στην ελεγχόμενη (ημι)ανόρθωση μπορεί να καθοριστεί ο χρόνος στον οποίο θα υπάρχει ροή ρεύματος.
  Ένα τέτοιο κύκλωμα χρησιμοποιείται για να παρέχει μία μεταβλητή dc τάση στο φορτίο, ρυθμίζοντας τη χρονική καθυστέρηση της τάσης που εφαρμόζεται στην πύλη.

## Slide 21: Θυρίστορ 20/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Σύγκριση με ανορθωτή διόδου
Ημιανόρθωση με δίοδο
Ελεγχόμενη ημιανόρθωση με καθυστέρηση Τ/8
Ελεγχόμενη ημιανόρθωση με καθυστέρηση Τ/4
Ελεγχόμενη ημιανόρθωση με καθυστέρηση 3Τ/8

## Slide 22: Θυρίστορ 21/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Στην περίπτωση που το κύκλωμα ημιανόρθωσης έχει είσοδο εναλλασσόμενη τάση με πλάτος και περίοδο Τ και υπάρχει χρονική καθυστέρηση , τότε η μέση τιμή της ημιανορθωμένης τάσης εξόδου θα είναι:
  Ο παράγοντας συνήθως συμβολίζεται με α και ονομάζεται γωνία πυροδότησης (firing angle).

## Slide 23: Θυρίστορ 22/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Ένα τυπικό κύκλωμα ελεγχόμενης ημιανόρθωσης αποτελείται από ένα συνδυασμό αντίστασης, πυκνωτή και διόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (DIAC).
    To DIAC είναι ένα στοιχείο δύο ακροδεκτών, το οποίο ισοδυναμεί με δύο διόδους συνδεδεμένες αντιπαράλληλα
    Η ροή του ρεύματος μπορεί να γίνει στο DIAC και προς τις δύο κατευθύνσεις, αρκεί η τάση στα άκρα του να φτάσει μία προκαθορισμένη τιμή (breakover voltage).

## Slide 24: Θυρίστορ 23/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Στο θετικό ημίκυκλο κάθε περίοδου της εναλλασσόμενης τάσης εισόδου, ο πυκνωτής φορτίζεται με ρυθμό που εξαρτάται από το γινόμενο .
  Μόλις, η τάση του πυκνωτή γίνει ίση με την τάση διάσπασης (breakover voltage) του DIAC, το DIAC επιτρέπει τη ροή θετικού ρεύματος προς στην πύλη του SCR, ενεργοποιώντας το SCR.
  Πλέον η τάση εξόδου ισούται περίπου με την τάση εισόδου.
  Στον αρνητικό ημίκυκλο, η τάση εξόδου μηδενίζεται καθώς δημιουργείται ανάστορφη πόλωση μεταξύ ανόδου και καθόδου του SCR.

## Slide 25: Θυρίστορ 24/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Έστω ότι η τάση εισόδου είναι εναλλασσόμενη με πλάτος και συχνότητα f,
  Αποδεικνύεται ότι η τάση στον πυκνωτή, , θα ισούται με:
  όπου
  Συνεπώς, αν είναι η τάση διάσπασης του DIAC, το SCR θα ξεκινήσει να άγει σε κάθε ημίκυκλο τη χρονική στιγμή για την οποία ισχύει

## Slide 26: Θυρίστορ 25/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Παράδειγμα
  Έστω ότι η τάση εισόδου είναι εναλλασσόμενη με RMS τιμή 230V και συχνότητα 50Hz. Να βρεθεί ποια θα είναι η γωνία πυροδότησης α, εάν και .
  Λύση
  Η τάση εισόδου είναι
  Αποδεικνύεται ότι η τάση στον πυκνωτή θα ισούται με:
  όπου ή .

## Slide 27: Θυρίστορ 26/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  Παράδειγμα
  Επομένως, η τάση στον πυκνωτή θα είναι:
  το SCR θα ξεκινήσει να άγει σε κάθε ημίκυκλο τη χρονική στιγμή για την οποία ισχύει:
  = 63
  από όπου προκύπτει ότι
  ή .

## Slide 28: Θυρίστορ 27/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  SCR μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για ελεγχόμενη πλήρη ανόρθωση.

## Slide 29: Θυρίστορ 28/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  SCR μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για ελεγχόμενη πλήρη ανόρθωση.
ΜΕ 1 SCR

## Slide 30: Θυρίστορ 29/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  SCR μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για ελεγχόμενη πλήρη ανόρθωση.
ΜΕ 2 SCR

## Slide 31: Θυρίστορ 30/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  SCR μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για ελεγχόμενη πλήρη ανόρθωση.
ΜΕ 4 SCR

## Slide 32: Θυρίστορ 31/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου – SCR
  SCR μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για ελεγχόμενη πλήρη ανόρθωση.
ΜΕ 2 SCR KAI 2 ΔΙΟΔΟΥΣ

## Slide 33: Θυρίστορ 32/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Λειτουργία ως γέφυρα:
    Χρησιμοποιείται για να παρέχει μία μεταβλητή dc τάση στο φορτίο, ρυθμίζοντας τη χρονική καθυστέρηση της τάσης που εφαρμόζεται στην πύλη
    Τα θυρίστορ ενεργοποιούνται όταν εφαρμοστεί ένας παλμός θετικής τάσης στην πύλη τους
    Τα SCR-1 και SCR-4 άγουν κατά το θετικό ημίκυκλο
    Τα SCR-2 και SCR-3 άγουν κατά τον αρνητικό ημίκυκλο

## Slide 34: Θυρίστορ 33/45
Eλεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR
  Λειτουργία ως γέφυρα:

## Slide 35: Θυρίστορ 34/45
TRIAC
  Είναι ένα στοιχείο 3 ακροδεκτών, το οποίο είναι ισοδύναμο με 2 SCR συνδεδεμένα αντιπαράλληλα και με τις πύλες τους ενωμένες.
  Στην ουσία πρόκειται για έναν αμφίδρομο διακόπτη που επιτρέπει τη ροή ρεύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις.

## Slide 36: Θυρίστορ 35/45
TRIAC
  Οι 3 ακροδέκτες του TRIAC ονομάζονται:
    Βασικός ακροδέκτης 1 (ΜΤ1)
    Βασικός ακροδέκτης 2 (ΜΤ2)
    Πύλη (G)
  Λόγω της δυνατότητας αμφίδρομης ροής ρεύματος, στην ουσία δεν υπάρχει ακροδέκτης που να παίζει το ρόλο της ανόδου ή της καθόδου.

## Slide 37: Θυρίστορ 36/45
TRIAC
  Ενεργοποιείται με την εφαρμογή θετικού ή αρνητικού ρεύματος στην πύλη.
  Αφού ενεργοποιηθεί, εξακολουθεί να άγει μέχρις ότου το ρεύμα στην πύλη πέσει κάτω από μία οριακή τιμή.
  Στην ουσία είναι ένας ηλεκτρονικός ηλεκτρονόμος (ρελέ), χωρίς τα προβλήματα που παρουσιάζει ένας συμβατικός ηλεκτρομηχανικός ηλεκτρονόμος (π.χ. “κόλλημα” επαφής, αναπήδηση κ.λπ.).

## Slide 38: Θυρίστορ 37/45
TRIAC
  Παράδειγμα λειτουργίας
    Όσο ο διακόπτης είναι ανοιχτός δεν υπάρχει ροή ρεύματος.
    Όταν κλείσει ο διακόπτης, ένα μικρό ρεύμα θα εισέλθει στην πύλη και θα ενεργοποιήσει το στοιχείο και θα υπάρχει ροή ρεύματος (Η αντίσταση R1 περιορίζει το ρεύμα που εισέρχεται στην πύλη).

## Slide 39: Θυρίστορ 38/45
TRIAC
  Παράδειγμα λειτουργίας
    Όταν ανοίξει πάλι ο διακόπτης, το στοιχείο “σβήνει”.
    Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει χειρισμός μεγάλων ρευμάτων χρησιμοποιώντας έναν απλό διακόπτη, αφού ο διακόπτης λειτουργεί μόνο με χαμηλά ρεύματα που αρκούν για να ενεργοποιήσουν το TRIAC.

## Slide 40: Θυρίστορ 39/45
Η πολικότητα του ρεύματος στην πύλη για την ενεργοποίηση ενός TRIAC εξαρτάται από την εκάστοτε συνδεσμολογία.
Έστω , και η τάση στους ακροδέκτες ΜΤ1, ΜΤ2 και πύλη αντίστοιχα. Υπάρχουν 4 δυνατοί τρόποι ενεργοποίησης:
  Ενεργοποίηση στο 1ο τεταρτοκύκλιο (Quadrant I): , .
  Ενεργοποίηση στο 2ο τεταρτοκύκλιο (Quadrant IΙ): , .
  Ενεργοποίηση στο 3ο τεταρτοκύκλιο (Quadrant IIΙ): , .
  Ενεργοποίηση στο 4ο τεταρτοκύκλιο (Quadrant IV): , .

## Slide 41: Θυρίστορ 40/45
Από τα 4 τεταρτοκύκλια, το 1ο και το 3ο τεταρτοκύκλιο είναι τα πιο “ευαίσθητα” από όλα, δηλαδή απαιτείται το μικρό ρεύμα στην πύλη για την ενεργοποίηση του TRIAC.
To λιγότερο “ευαίσθητο” τεταρτοκύκλιο είναι το 4ο, καθώς απαιτείται μεγάλο ρεύμα στην πύλη για την ενεργοποίηση του TRIAC.

## Slide 42: Θυρίστορ 41/45
TRIAC
  Παράδειγμα (διακόπτες dimmer)
    Ένας διακόπτης dimmer ελέγχει την ένταση του φωτός ενός λαμπτήρα.
    Αυτό επιτυγχάνεται με ένα TRIAC, το οποίο αποκόπτει τμήματα της ac τάσης.

## Slide 43: Θυρίστορ 42/45
TRIAC
  Παράδειγμα (διακόπτες dimmer)
    Ο έλεγχος του ρεύματος της πύλης γίνεται με χρήση ενός DIAC.
    To DIAC είναι ένα στοιχείο δύο ακροδεκτών, το οποίο ισοδυναμεί με δύο διόδους συνδεδεμένες αντιπαράλληλα.
    Η ροή του ρεύματος μπορεί να γίνει στο DIAC και προς τις δύο κατευθύνσεις, αρκεί η τάση στα άκρα του να φτάσει μία προκαθορισμένη τιμή (breakover voltage).

## Slide 44: Θυρίστορ 43/45
TRIAC
  Παράδειγμα (διακόπτες dimmer)
    Όταν η μεταβλητή αντίσταση έχει τη μικρότερη τιμή της, ο πυκνωτής θα φορτίζει γρήγορα στην αρχή κάθε ημίκυκλου της ac τάσης.
    Όταν η τάση στον πυκνωτή γίνει τέτοια, ώστε να άγει το DIAC, ο πυκνωτής αποφορτίζεται μέσω της πύλης του TRIAC.

## Slide 45: Θυρίστορ 44/45
TRIAC
  Παράδειγμα (διακόπτες dimmer)
    Συνεπώς, το TRIAC αρχίζει να άγει νωρίς σε κάθε ημίκυκλο και παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι το τέλος του κάθε ημίκυκλου.
    Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ρεύμα να ρέει στο λαμπτήρα στη μεγαλύτερη διάρκεια κάθε ημίκυκλου παράγοντας μέγιστη ένταση φωτισμού.

## Slide 46: Θυρίστορ 45/45
TRIAC
  Παράδειγμα (διακόπτες dimmer)
    Εάν αυξηθεί η τιμή της μεταβλητής αντίστασης, ο χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει ο πυκνωτής στην τάση που θα επιτρέψει στο DIAC να άγει αυξάνει.
    Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το TRIAC να “ανάβει” αργότερα σε κάθε ημίκυκλο, το οποίο σημαίνει ότι ελαττώνεται ο χρόνος που ρέει ρεύμα στον λαμπτήρα  μικρότερη ένταση φωτισμού.

## Slide 47: Τέλος Ενότητας

## Slide 48: Σημειώματα

## Slide 49: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Παντελής Ασβεστάς 2014. Παντελής Ασβεστάς. «Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Ενότητα 8: Θυρίστορ». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 50: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 51: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 52: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 53: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.