## Slide 1: Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Ε)
Ενότητα 8: Matlab Άσκηση 8
Δρ. Β.Χ. Μούσας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας
& Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ευστάθεια Σκάλας 1/9
Μια απλή κλίμακα (σκάλα) που στηρίζεται (ακουμπά) στον τοίχο σχηματίζει με το πάτωμα γωνία Α και ένας άνθρωπος βάρους Β ανεβαίνει τη σκάλα. Αν το μήκος της σκάλας είναι L και ο συντελεστής τριβής μ είναι ο ίδιος σε τοίχο και πάτωμα, ποιο θα είναι το μέγιστο μήκος LB που θα ανεβεί ο άνθρωπος χωρίς να πέσει η σκάλα;

## Slide 3: Ευστάθεια Σκάλας 2/9
Μέρος Α, Πρόγραμμα Επίλυσης
Να γραφεί πρόγραμμα στο MatLab που θα ζητά τα δεδομένα L, A, μ και B και θα λύνει το πρόβλημα, από τις συνθήκες ισορροπίας δυνάμεων ΣFx=0, ΣFy=0 και ροπών ΣΜ=0, με δύο τρόπους:
Βήμα 1. Λύνοντας τους παρακάτω τύπους ως προς R1, R2 και LB, και, τοποθετώντας τους τύπους υπολογισμού (R1=…,R2=…,LB=…) στο πρόγραμμα skala.m
ή B

## Slide 4: Ευστάθεια Σκάλας 3/9
Βήμα 2. Λύνοντας το σύστημα των τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους (R1, R2 και LB):
Δηλαδή, δημιουργώντας τον πίνακα a των συντελεστών και το διάνυσμα b των σταθερών και δίνοντας στο σύστημα τη μορφή a∙Χ = b, η οποία στο MatLab λύνεται με την αριστερή (ανάποδη) διαίρεση πινάκων: Χ = a\b.

## Slide 5: Ευστάθεια Σκάλας 4/9
Βήμα 3. Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα των τρόπων Α1 και Α2 για τις παρακάτω τιμές των δεδομένων:
Μ | Α | L | Β | 
0.9 | 35° | 2.0μ | 90κ | ~1.5914
Μ | Α | L | Β | 
0.9 | 35° | 2.0μ | 90κ | ~1.5914
Τι συμβαίνει στο LB όταν το Β αλλάζει;

## Slide 6: Ευστάθεια Σκάλας 5/9
Μέρος Β, Συνάρτηση (function) Επίλυσης
Βήμα 1. Με βάση το πρόγραμμα του Μέρους Α1, δημιουργήστε μια συνάρτηση (function) MatLab η οποία όταν θα καλείται με δεδομένα (L, A, μ) και θα υπολογίζει και θα επιστρέφει το LB.
Η συνάρτηση θα ορίζεται με την εντολή: function Lb = LBskalas(L, A, m), και πρέπει να αποθηκευτεί με το ίδιο όνομα: LBskalas.m
Όταν μετατρέπουμε ένα πρόγραμμα σε συνάρτηση, καταργούμε όλα τα input και disp και τα αντιστοιχίζουμε στις εισόδους και στις εξόδους της. Η συνάρτηση δεν έχει πλέον διαλόγους με τον χρήστη, δέχεται όποιους αριθμούς βάλουμε στη παρένθεση και επιστρέφει το αποτέλεσμα.

## Slide 7: Ευστάθεια Σκάλας 6/9
Μπορούμε να δοκιμάσουμε τη λειτουργία της στο Command Window δίνοντας:
>> LBskalas(2,35,0.9)
ans = 1.5914
Το αποτέλεσμα πρέπει να συμφωνεί με αυτό του Α3.
Εφόσον λειτουργεί σωστά, μπορούμε να τη καλέσουμε όσες φορές χρειάζεται, βάζοντας τιμές στις μεταβλητές εισόδου και παίρνοντας κατευθείαν τα αποτελέσματα.

## Slide 8: Ευστάθεια Σκάλας 7/9
Βήμα 2. Να γράψετε το κυρίως πρόγραμμα (skales.m) που θα καλεί τη παραπάνω συνάρτηση για πολλούς συνδυασμούς των δεδομένων Α και μ, και για δεδομένο μήκος σκάλας L = 3.0 μέτρα. Το Α μεταβάλλεται από 10ο έως 80ο ανά 10ο και το μ = από 0.4 έως 1.2 ανά 0.1.
Δημιουργήστε από ένα διάνυσμα για τα Α και μ.
Χρησιμοποιήστε δυο εμφωλευμένα (nested) for για να κάνετε όλους τους συνδυασμούς.
Αποθηκεύστε τα Lb σε πίνακα ώστε να μπορούν να απεικονισθούν σε διάγραμμα π.χ.:
Lb(i,j) = LBskalas(L,A(i),m(j))

## Slide 9: Ευστάθεια Σκάλας 8/9
Το κυρίως πρόγραμμα θα σχεδιάζει τα αποτελέσματα σε ένα 3-D διάγραμμα τη σχέση του μήκους με τη γωνία Α και τον συντελεστή μ (εντολή surf(Lb)).
(Παρατηρήστε τις τιμές στους άξονες ΧΥ που έχουν τις τιμές των i και j αντί των Α και μ).
Βήμα 3. Αντί του διπλού for να γίνει χρήση των πράξεων πινάκων και της meshgrid() του MatLab.
Διορθώστε τη συνάρτηση LBskalas() ώστε όλες οι πράξεις να γίνονται στοιχείο-στοιχείο (δηλ.: .*, ./ και .^) και έτσι να λειτουργεί και για διανύσματα όχι μόνο για βαθμωτές.

## Slide 10: Ευστάθεια Σκάλας 9/9
Δημιουργήστε το ΧΥ πλέγμα από τα Α και μ με τη meshgrid() και καλέστε την συνάρτηση LBskalas() για να υπολογίσει όλα τα στοιχεία του πλέγματος. Σχεδιάστε τα Χ,Υ,Ζ με τη surf.
[X, Y] = meshgrid(A,m)
Z = LBskalas(L,X,Y)
surf (X, Y, Z)
Συμπληρώστε το διάγραμμα με τίτλους και ετικέτες αξόνων. (Παρατηρήστε ότι οι άξονες ΧΥ έχουν τώρα τις τιμές των Α και μ).

## Slide 11: Τέλος Ενότητας

## Slide 12: Σημειώματα

## Slide 13: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλειος Μούσας 2014. Βασίλειος Μούσας. «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ. Ενότητα 8: Matlab Άσκηση 8». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 14: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 15: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 16: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 17: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.