## Slide 1: Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Ε)
Ενότητα 10: Matlab Άσκηση 10
Δρ. Β.Χ. Μούσας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας
& Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 1/14
Να υπολογίσετε, με τη βοήθεια του MatLab, τις δυνάμεις και τις καμπτικές ροπές σε μία αμφιέρειστη δοκό που φορτίζεται από συγκεντρωμένα και κατανεμημένα φορτία.
Μέρος Α, Καμπτικές Ροπές Δοκού από Σημειακά Φορτία
Η δοκός, μήκους L=10m, φορτίζεται με ένα συγκεντρωμένο φορτίο P=700kN σε απόσταση PL=4m από το Α, και, ένα συγκεντρωμένο φορτίο R=400kN σε απόσταση RL=7m από το Α.
Το πρόβλημα περιγράφεται και στο παρακάτω σχήμα:

## Slide 3: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 2/14
Βήμα 1: Να γράψετε ένα αρχικό πρόγραμμα (dokos.m) όπου θα ορίζονται τα δεδομένα του προβλήματος (να δίνονται σαν σταθερές, όχι με input) και θα υπολογίζονται οι αντιδράσεις Fa και Fb στα σημεία στήριξης Α και Β αντίστοιχα. Το πρόγραμμα θα περιέχει τα παρακάτω:
Ορισμός των Δεδομένων του προβλήματος (L, P, PL, R, RL)
Υπολογισμός Fa από ισορροπία ροπών ως προς Β (ΣΜΒ=0).
Υπολογισμός Fb από ισορροπία ροπών ως προς Α (ΣΜΑ=0).
Σύγκριση του (Fa+Fb) με το άθροισμα όλων των φορτίων για επαλήθευση (ΣFΥ=0).

## Slide 4: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 3/14
Παράδειγμα Αποτελεσμάτων από το Βήμα 1 της άσκησης:
>> dokos
To Athroisma Olwn twn Fortiwn (P+R) einai: 1100 kN
H antidrasi Fa sto A einai: 540 kN
H antidrasi Fb sto B einai: 560 kN
To athroisma twn Antidrasewn (Fa+Fb) einai: 1100 kN
>>

## Slide 5: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 4/14
Βήμα 2: Να συμπληρώσετε στη συνέχεια το πρόγραμμα ώστε να υπολογίζει τις καμπτικές ροπές κατά μήκος της δοκού (να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον Ν=10 διαστήματα υπολογισμού).
Ο επαναληπτικός υπολογισμός (βήματα κατά μήκος της δοκού) γίνεται με μια εντολή for i=1:N, … … … end.
Σε κάθε βήμα i, η θέση Χ μετατοπίζεται (αυξάνει) από το σημείο Α (0) προς το σημείο Β (L) κατά dL = L/N.
Σε κάθε βήμα ελέγχουμε και υπολογίζουμε τη ροπή του κάθε φορτίου ως προς το τρέχον Χ
Για κάθε ένα φορτίο ο έλεγχος θα γίνεται από μία ξεχωριστή εντολή ελέγχου: if X > …, …; end (Συμβουλευτείτε το παράδειγμα από το θεωρητικό μάθημα).
Τέλος, οι επί μέρους καμπτικές ροπές των φορτίων θα αθροίζονται για να δώσουν τη συνολική καμπτική ροπή της δοκού.
Όλες οι ροπές και η θέση Χ θα τυπώνονται όπως στο παράδειγμα παρακάτω.

## Slide 6: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 5/14
Παράδειγμα Αποτελεσμάτων από το Βήμα 2 της άσκησης:
Kamptikes Ropes (BM) |  |  |  | 
x | BMx_Fa | BMx_P | BMx_R | BMx
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 >> | -0.00 -540.00 -1080.00 -1620.00 -2160.00 -2700.00 -3240.00 -3780.00 -4320.00 -4860.00 -5400.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 1400.00 2100.00 2800.00 3500.00 4200.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 800.00 1200.00 | 0.00 -540.00 -1080.00 -1620.00 -2160.00 -2000.00 -1840.00 -1680.00 -1120.00 -560.00 0.00

## Slide 7: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 6/14
Βήμα 3: Να τροποποιήσετε το πρόγραμμα ώστε τα αποτελέσματα να αποθηκεύονται και σε πίνακες ή διανύσματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να σχεδιάσετε (με τη plot) το διάγραμμα με τη συνολική καμπτική ροπή καθώς και τη καμπτική ροπή κάθε φορτίου. Επάνω στα διαγράμματα των ροπών να προσθέσετε: πλέγμα (grid), υπόμνημα (legend), καθώς και μια οριζόντια μαύρη γραμμή στο μηδέν σαν ένδειξη για τη δοκό.

## Slide 8: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 7/14
Παράδειγμα Αποτελεσμάτων από το Βήμα 3 της άσκησης:
Διαγράμματα καμπτικών ροπών, συνολικά και ανά φορτίο:

## Slide 9: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 8/14
Βήμα 4: Τι προσθήκες θα κάνετε στο πρόγραμμα αν πρέπει προστεθεί ένα ακόμη φορτίο S=500kN στο μέσον της δοκού, ώστε να υπολογίζεται και αυτό στη συνολική ροπή;

## Slide 10: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 9/14
Μέρος Β, Καμπτικές Ροπές Δοκού από Σημειακά και Συνεχή Φορτία
Η δοκός του Μέρους Α, φορτίζεται επιπλέον και με ένα κατανεμημένο φορτίο Q=100kN/m μήκους QL=3m και αρχή εφαρμογής σε απόσταση QA=5m από το Α. Το πρόβλημα περιγράφεται και στο παρακάτω σχήμα:

## Slide 11: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 10/14
Βήμα 1: Βασιζόμενοι στο πρόγραμμα του Μέρους Α, να συμπληρώσετε το πρόγραμμα ώστενα υπολογίζονται σωστά οι αντιδράσεις Fa και Fb λόγω και του Q, και να υπολογίζει τις καμπτικές ροπές της δοκού εξετάζοντας και την επίδραση του συνεχούς φορτίου Q.
Στον υπολογισμό των αντιδράσεων να συμπεριληφθεί το συνεχές φορτίο, (δηλ., το ισοδύναμό του (Q∙QL) στο σημείο (QA+QL)/2 που είναι το μέσον του).
Ο επαναληπτικός υπολογισμός (βήματα κατά μήκος της δοκού) θα γίνεται με μια εντολή FOR. Σε κάθε βήμα, η θέση Χ μετατοπίζεται από το σημείο Α προς το σημείο Β κατά dL=L/N. Σε κάθε βήμα ελέγχουμε και υπολογίζουμε τη ροπή του κάθε φορτίου ως προς το τρέχον Χ (όπως και στο παράδειγμα πρόγραμμα του 1ου Μέρους).
Μέσα στην επανάληψη θα προστεθεί ο απαραίτητος έλεγχος για τον υπολογισμό της καμπτικής ροπής του κατανεμημένου φορτίου Q, με μια εντολή ελέγχου της μορφής: if X<QA…, …; elseif X< (QA+QL)…, …; else …; end. Πρίν το σημείο QA δεν υπάρχει ροπή, μετά το QA και πριν το (QA+QL) δρα ένα μέρος του Q, μετά το (QA+QL) δρα όλο το Q.

## Slide 12: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 11/14
Παράδειγμα Αποτελεσμάτων της άσκησης:
To Athroisma Olwn twn Fortiwn (P+R+Q*QL) einai: 1400 kN
H antidrasi Fa sto A einai: 645 kN
H antidrasi Fb sto B einai: 755 kN
To athroisma twn Antidrasewn (Fa+Fb) einai: 1400 kN
Kamptikes Ropes (BM):

## Slide 13: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 12/14
Kamptikes Ropes (BM) |  |  |  |  | 
Thesi x | BMxFa | BMxP | BMxR | BMxQ | BMx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> | 0 -645 -1290 -1935 -2580 -3225 -3870 -4515 -5160 -5805 -6450 | 0 0 0 0 0 700 1400 2100 2800 3500 4200 | 0 0 0 0 0 0 0 0 400 800 1200 | 0 0 0 0 0 0 50 200 450 750 1050 | 0 -645 -1290 -1935 -2580 -2525 -2420 -2215 -1510 -755 0

## Slide 14: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 13/14
Διαγράμματα καμπτικών ροπών, συνολικά και ανά φορτίο:

## Slide 15: Καμπτικές Ροπές Αμφιέρειστης Δοκού 14/14
Βήμα 2: Εάν η δοκός είχε ένα ακόμη βάρος Β=500kN κατανεμημένο ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της, να προσθέσετε τις απαραίτητες εντολές ή διορθώσεις στο πρόγραμμα ώστε να συνυπολογίζει το βάρος της στη συνολική ροπή.

## Slide 16: Τέλος Ενότητας

## Slide 17: Σημειώματα

## Slide 18: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλειος Μούσας 2014. Βασίλειος Μούσας. «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ. Ενότητα 11: Matlab Άσκηση 11». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 19: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 20: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 21: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 22: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.