## Slide 1: Βασικές Αρχές Γεωδαισίας –Τοπογραφίας (Θ)
Ενότητα 2: Προκαταρτικά στοιχεία – Βασικοί Υπολογισμοί
Βασίλης Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αντικείμενο της Γεωδαισίας
Προσδιορισμός :
της μορφής της γης,
Των διαστάσεων της γης,
Μελέτη του γήινου βαρυτικού πεδίου της γης.
Σχήμα
Μέγεθος
Πυκνότητες
[Λιβιεράτος,1999]

## Slide 3: Εντοπισμός τοποθεσίας
edc.uri.edu

## Slide 4: Προσδιορισμός αποστάσεων
Α
Β

## Slide 5: Βέλτιστη απόσταση από το Α στο Β

## Slide 6: Μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων
Η απόσταση εκείνη που «διανύεται» σε τόξο μικρότερο των 180° επί του μεγίστου κύκλου (της σφαίρας) που ενώνει τα σημεία Α και Β είναι η μικρότερη μεταξύ αυτών των σημείων απόσταση.

## Slide 7: Επιφάνειες αναφοράς
Η τοπογραφική επιφάνεια αναφοράς,
Η γεωδαιτική επιφάνεια αναφοράς.
[Βλάχος,1987]

## Slide 8: Τοπογραφικές μετρήσεις
v

## Slide 9: Ορισμός οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών
Ζ
γ
κατακόρυφος
Το οριζόντιο επίπεδο
[Καλτσίκης,2000]

## Slide 10: Το σχήμα της γης
http://blogs.auth.gr/ogalanis/archives/162

## Slide 11: Σφαιρικό μοντέλο
“OblateSpheroid”, by Sam Derbyshireavailable under CC BY-SA 3.0

## Slide 12: Ελλειψοειδές μοντέλο εκ περιστροφής (Ε.Ε.Π.)
Μικρός Ημιάξονας (b)
Μεγάλος Ημιάξονας (a)

## Slide 13: Σχετικές θέσεις της µέσης στάθµης της θάλασσας, του γεωειδούς και του ελλειψοειδούς
Επιφάνεια θάλασσας (μη διορθωμένη)
ΜΣΘ
Φυσική γήινη επιφάνεια
Γεωειδές
Ελλειψοειδές
γήινη σφαίρα

## Slide 14: Προσδιορισμός θέσης σημείου
Απόσταση | Αποδοχήd, από γήινη σφαίρα
50 m | 0.2 mm
100 m | 0.8mm
500 m | 2.0 cm
600 m | 2.8 cm
700 m | 3.8 cm
800 m | 5.0 cm
900 m | 6.4 cm
1000 m | 7.8 cm
1500 m | 17.7 cm
2000 m | 31.4 cm
2500 m | 49.0 cm
3000 m | 70.6 cm
3500 m | 96.1cm
3570 m | 1 m
4000 m | 1.26 m
4500 m | 1.59 m
5000 m | 1.96 m
5048 m | 2m
 | Αποδοχήd, από γήινη σφαίρα
50 m | 0.2 mm
100 m | 0.8mm
500 m | 2.0 cm
600 m | 2.8 cm
700 m | 3.8 cm
800 m | 5.0 cm
900 m | 6.4 cm
1000 m | 7.8 cm
1500 m | 17.7 cm
2000 m | 31.4 cm
2500 m | 49.0 cm
3000 m | 70.6 cm
3500 m | 96.1cm
3570 m | 1 m
4000 m | 1.26 m
4500 m | 1.59 m
5000 m | 1.96 m
5048 m | 2m
Τοπογραφικό επίπεδο
Γήινη σφαίρα
P
d
[Λιβιεράτος,1999]

## Slide 15: Μη παραλληλία των κατακορύφων 1/2
Κατακόρυφος στο
Κατακόρυφος στο
[Λιβιεράτος,1999]

## Slide 16: Τιμές των γωνιών α μεταξύ των κατακορύφων στο P και στα Pi ανάλογα με τις υψομετρικές διαφορές 2/2
Απόσταση | Γωνία α | Υψομετρική διαφορά σε (arc) |  | 
 |  | 1 m | 10 m | 100m
500 m | 1.6’’ | 8 μm | 0.1 mm | 1 mm
100 m | 3.2’’ | 16 μm | 0.2 mm | 2 mm
500 m | 16.2’’ | 0.1 μm | 1 mm | 1 cm
1000 m | 32.4’’ | 0.2 μm | 2 mm | 2 cm
2000 m | 1’4.7’’ | 0.3 μm | 3 mm | 3 cm
5000 m | 2’42’’ | 0.8 μm | 8 mm | 8 cm
 | Γωνία α | Υψομετρική διαφορά σε (arc) |  | 
 |  | 1 m | 10 m | 100m
500 m | 1.6’’ | 8 μm | 0.1 mm | 1 mm
100 m | 3.2’’ | 16 μm | 0.2 mm | 2 mm
500 m | 16.2’’ | 0.1 μm | 1 mm | 1 cm
1000 m | 32.4’’ | 0.2 μm | 2 mm | 2 cm
2000 m | 1’4.7’’ | 0.3 μm | 3 mm | 3 cm
5000 m | 2’42’’ | 0.8 μm | 8 mm | 8 cm
[Λιβιεράτος,1999]

## Slide 17: Υπολογισμός περιφέρειας γης από Ερατοσθένη
http://oceanservice.noaa.gov/

## Slide 18: Υποθέσεις Ερατοσθένη για υπολογισμό
http://oceanservice.noaa.gov/

## Slide 19: Ποσειδώνιος (2ος αιώνας π.Χ.)
Ορίζοντας της Ρόδου
Ορίζοντας Αλεξάνδρειας
Κέντρο της Γης
Ρόδος
Αλεξάνδρεια
7°30’
7°30’
3750 στάδια

## Slide 20: Εξέλιξη της αντίληψης για το σχήμα της γης
http://oceanservice.noaa.gov/

## Slide 21: Μαθηματικά μοντέλα βάσει σχήματος γης
http://oceanservice.noaa.gov/

## Slide 22: Είδη μετρήσεων
Μετρήσεις μηκών,
Μετρήσεις γωνιών,
Μετρήσεις υψομετρικών διαφορών.

## Slide 23: Μονάδες τοπογραφικών μετρήσεων
Μονάδες μέτρησης γωνιών:
στο S.I. (Systeme Internationale D’ Unites) ακτίνιο (rad).
1 ακτίνιο αντιστοιχεί σε γωνία με μήκος τόξου ίσο με την ακτίνα.
2π rad = 1 περιφέρεια = 4 ορθές γωνίες

## Slide 24: Συνηθέστερες μονάδες μέτρησης γωνιών στην Τοπογραφία:
Μοίρα - (degrees) – εξηκονταδικό σύστημα - 1º
Βαθμός – (grades ή gon) – εκατονταδικό σύστημα - 1g
Μοίρα:
Τόξο ίσο με το του κύκλου.
1º = 60' και 1'= 60''
Βαθμός:
Τόξο ίσο με το του κύκλου.
1g = 100c και 1c = 100cc

## Slide 25: Στρατιωτική μονάδα μέτρησης γωνιών:
χιλιοστό πυροβολικού ( του κύκλου – γωνία υπό την οποία φαίνεται μήκος 1m σε απόσταση 1Km)
αστρονομία μονάδα μέτρησης γωνιών:
ώρα ( του κύκλου – 1ω = 60λ και 1λ= 60δ )

## Slide 26: Μετατροπή μοιρών σε ώρες
360º = 400g = 2π rad =6400 χιλιοστά = 24ω
123º 35' 43''.234
123º.ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧg.YYYYYYYYY

## Slide 27: Συντελεστής ρ 1/2
θrad = arcθ ≈ sinθ ≈ tanθ
arcθ = θcc * arc1cc (ακριβής σχέση)
sinθ = θcc * sin1cc(προσεγγιστική σχέση)
tanθ = θcc * tan1cc(προσεγγιστική σχέση)
arc1cc≈ sin1cc ≈ tan1cc ≈
arc1'' ≈ sin1 ''≈ tan1 ''≈

## Slide 28: Συντελεστής ρ 2/2
ρg = 63.66198 ρº= 57.29578
ρc= 6366.198 ρ'=3437.747
ρcc= 636619.8 ρ''= 206264.8

## Slide 29: Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του μέτρου
pm πικόμετρο = 10−12 m
nm νανόμετρο = 10−9 m
μm μικρόμετρο = 10−6 m
mm χιλιοστόμετρο = 10−3 m
cm εκατοστόμετρο = 10−2 m
dm δεκατόμετρο = 10−1 m
km χιλιόμετρο = 103 m
Mm μεγάμετρο = 106 m

## Slide 30: Παραδείγματα
x.yy x 10-z = 0.000….0xyy
z μηδενικά
2.34x10-4 = 0.000234
7.26 x10-2 =
41.28 x10-9 =

## Slide 31: Τέλος Ενότητας

## Slide 32: Σημειώματα

## Slide 33: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Φραγκίσκη Ανθούλη 2014. Βασίλειος Παγούνης. «Βασικές Αρχές Γεωδαισίας –Τοπογραφίας (Θ). Ενότητα 2: Προκαταρτικά στοιχεία- Βασικοί υπολογισμοί». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 34: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 35: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 36: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 37: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.