## Slide 1: Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις
Ενότητα 4: Βασικές αρχές διαστασιολόγησης & σχεδιασμού αρδευτικών συστημάτων πίεσης
Μάριος Βαλαβανίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπλ/κής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Σχεδιασμός δικτύου Κατανομή πιέσεων σε ένα αγωγό
(Cuenca, 1989)

## Slide 3: Σχεδιασμός δικτύου Διατύπωση ισοζύγιου ενέργειας σε φλέβα ροής 1/
p1
0
H1
H2
HA
HT
z1
z = 0
z2
Α1
U1
H
Α2
U2
A
T
Στάθμη αναφοράς
2
Φλέβα ροής
ροή
1
Γραμμή ενέργειας,
Εξεταζόμενο τμήμα εγκατάστασης
(μεταξύ διατομών 1 & 2)
p2
Ορισμός μέσης ταχύτητας, U

## Slide 4: Σχεδιασμός δικτύου Διατύπωση ισοζύγιου ενέργειας σε φλέβα ροής 2/
Ολική ενέργεια στη θέση 1 ανά μονάδα βάρους υγρού
εισ – εκ – ροή ενέργειας α.μ.β.υ
Ολική ενέργεια στη θέση 2 ανά μονάδα βάρους υγρού

## Slide 5: Σχεδιασμός δικτύου Ισοζύγιο ενέργειας σε φλέβα ροής
(γενική περίπτωση – με ανταλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον)
ΔΗ12 : Εισροή/εκροή ενέργειας α.μ.β.υ. από/προς το περιβάλλον
ΗΑ : Μανομετρικό ύψος αντλίας
ΗΤ : Μανομετρικό ύψος στροβίλου
ΗL : Ισοδύναμο μανομετρικό ύψος απωλειών λόγω τριβής(ιξώδους)
Εξίσωση Βernoulli 

## Slide 6: Υδραυλικές απώλειες λόγω ιξωδών τριβών, ΗL
Για ένα τμήμα εγκατάστασης υλοποιημένο από εν σειρά συνδεδεμένους
(1) ΝL σωλήνες, ο καθένας μήκους Li, διαμέτρου Di, με παροχή Q, και μέση ταχύτητα Ui=4Q/(πDi2), και
(2) ΝΤ εξαρτήματα (‘στραγγαλισμού της ροής’) που το καθένα έχει τοπικό συντελεστή αντίστασης kj για επικρατούσα παροχή Q, και «μέση ισοδύναμη ταχύτητα» Uj=4Qj/(πDj2),
Οι συνολικές υδραυλικές απώλειες, HL, υπολογίζονται ως άθροισμα των γραμμικών απωλειών στους σωλήνες και των τοπικών απωλειών στα εξαρτήματα σύμφωνα με την έκφραση:
Τοπικές απώλειες
Γραμμικές απώλειες

## Slide 7: Υπολογισμός απωλειών, hf, σε σωλήνα με βάση την εξίσωση Darcy-Weisbach 1/2
Με δεδομένα τα L, D, U, για τον υπολογισμό του hf απαιτείται να γνωρίζουμε την τιμή του συντελεστή τριβής f.
Η τιμή του f προσδιορίζεται ανάλογα με τις τιμές του αριθμού Reynolds, Re, και της τραχύτητας, ε, των τοιχωμάτων του σωλήνα που εξετάζουμε.
Η τιμή του f προσδιορίζεται είτε γραφικά μέσω του διαγράμματος Moody είτε αναλυτικά με αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Colebrook. (βλέπε παρακάτω)

## Slide 8: Υπολογισμός απωλειών, hf, σε σωλήνα με βάση την εξίσωση Darcy-Weisbach 2/2
Η Darcy-Weisbach είναι ακριβής για οποιαδήποτε συνθήκη ροής αλλά δαπανηρή για τη διαστασιολόγηση μιας εγκατάστασης.
Σε προβλήματα διαστασιολόγησης συνήθως γίνεται μια γρήγορη εκτίμηση διαμέτρων με την εξίσωση Hazen-Williams (βλέπε παραπάνω)

## Slide 9: Darcy-Weisbach - Συντελεστής τριβής f Aναλυτικός προσδιορισμός
Αριθμός Reynolds: Re = ρUD/μ = UD/ν = 4Q/(πDν) ρ : πυκνότητα μ : δυναμικό ιξώδες ν : κινηματικό ιξώδες
Τιμή Re | Είδος ροής | Υπολογισμός f
Re<2000 | στρωτή ροή |  f=64/Re
2000<Re<4000 | ασταθής κρίσιμη |  αποφεύγεται (χωρίς πρακτική εφαρμογή)
4000<Re<10000 | μερικώς τυρβώδης | Colebrook
10000<Re | πλήρης τυρβώδης | Colebrook

## Slide 10: Darcy-Weisbach - Συντελεστής τριβής f Γραφικός προσδιορισμός (διάγραμμα Moody)

## Slide 11: (Εναλλακτικός) Υπολογισμός απωλειών, hf, σε σωλήνα με βάση την εξίσωση Hazen-Williams

## Slide 12: Υπολογισμός απωλειών σε σωλήνα με βάση την εξίσωση Hazen-Williams
Παρατηρήσεις
H εξίσωση Hazen-Williams είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της διότι συνδέει τη διάμετρο ενός αγωγού με την πτώση πίεσης και την παροχή.
Aποτελεί ένα πολύ ισχυρό ‘εργαλείο’ για την άμεση διαστασιολόγηση μιας εγκατάστασης.
Ισχύει για ροή νερού σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας 200C
ή για οποιοδήποτε άλλο υγρό με σχετ. πυκνότητα 1,0 και δυναμικό ιξώδες μ=1,00210-3kg/m-s , ή κινηματικό ιξώδες ν=1,00410-6m2/s),
δηλαδή για τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές προβλημάτων υδραυλικής.

## Slide 13: Εφαρμογή σε διαστασιολόγηση δικτύου στάγδην άρδευσης
Αρδευτική μονάδα: 125 αυτορυθμιζόμενοι (pc) σταλάκτες (q=4lt/hr @ Pa=10m) ανά αγωγό εφαρμογής 55 αγωγοί εφαρμογής ανά αγωγό τροφοδοσίας (δε δείχνονται όλοι).
2 m
2 m
0,5 m
0,5 m
2 m
0,5 m
200m
100m
110 m
5 m
3 m
Σωλ. τροφοδοσίας
Σωλ. εφαρμογής
Σωλ. μεταφοράς

## Slide 14: Τέλος Ενότητας

## Slide 15: Σημειώματα

## Slide 16: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Μάριος Βαλαβανίδης 2014. Μάριος Βαλαβανίδης. «Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις. Ενότητα 3: Συστήματα Αρδευσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 17: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 18: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 19: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 20: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.